48 8122

ОГРАНИЧИТЕЛЬ  НАГРУЗКИ  КРАНА

( ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ )

ОНК – 140

Руководство по эксплуатации

ЛГФИ.408844.009-20 РЭ

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ					3

1.1 Назначение изделия						3

1.2 Характеристики изделия						3

1.3 Состав ограничителя						6

1.4 Устройство и работа изделия					6

1.5 Маркировка и пломбирование					8

2 Описание и работа составных частей изделия		11

2.1 Блок обработки данных						11

2.2 Датчики первичной информации					16

3 Меры безопасности						17

4 Монтаж ограничителя на кране				17

4.1 Общие указания							17

4.2 Установка блока обработки данных				18

4.3 Установка модуля защиты от опасного напряжения		18

4.4 Установка преобразователей давления				18

4.5 Установка преобразователя усилия				19

4.6 Установка датчика угла наклона стрелы				19

4.7 Установка датчика крена						19

4.8 Подключение ограничителя к электросхеме крана			22

5 Регулирование							22

5.1 Подготовка ОНК к регулированию					23

5.2 Настройка каналов датчика крена платформы			23

5.3 Ввод кода программы (типа крана)					24

5.4 Настройка канала вылета стрелы					25

5.5 Настройка канала веса груза и срабатывания ограничителя	27

5.6 Настройка каналов измерения давления ОНК-140-20		31

5.7 Настройка модуля защиты от опасного напряжения		32

6 Использование по назначению				32

6.1 Эксплуатационные ограничения					32

6.2 Подготовка изделия к использованию				32

6.3 Использование изделия						33

6.4 Возможные неисправности ОНК и способы их устранения		35

7 Техническое обслуживание					37

7.1 Общие указания							37

7.2 Виды технического обслуживания					37

7.3 Порядок технического обслуживания				37

8 Упаковка, правила хранения и транспортирования	41

Настоящий документ является руководством по эксплуатации ограничителя нагрузки крана (ограничителя грузоподъемности) ОНК-140 модификаций ОНК-140-20М, ОНК-140-46, ОНК-140-92 на кранах-трубоукладчиках.

В руководстве изложены: сведения о конструкции и принципе действия ограничителя ОНК-140 (в дальнейшем - ОНК или ограничитель); указания по монтажу составных частей ограничителя на кране и порядке их подключения к электрической схеме крана; настройка и проверка работоспособности ограничителя; подготовка к работе и порядок работы; указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации ОНК; способы устранения характерных неисправностей; указания по техническому обслуживанию; правила хранения, упаковки и транспортирования.

Руководство по эксплуатации (РЭ) входит в состав обязательных эксплуатационных документов, предусмотренных паспортом кранов-трубоукладчиков.

# 1 Описание и работа изделия

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Ограничитель предназначен для установки на краны-трубоукладчики (в дальнейшем - краны) и служит для защиты крана от перегрузок и опрокидывания при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в зоне линий электропередачи (защита от опасного приближения к ЛЭП) и для отображения информации о фактической массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, степени загрузки крана, величине вылета, высоте подъема оголовка стрелы, углах наклона стрелы и крена платформы относительно горизонта.

Встроенный в ОНК регистратор параметров (РП) (блок телеметрической памяти (БТП)( с часами реального времени обеспечивает запись и долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, указанных в п. 1.2.1, а также о степени нагрузки крана в течение всего срока службы ограничителя (12 лет).

Порядок работы с РП (БТП) ограничителя изложен в инструкции ЛГФИ.408844.009 И1 (ЛГФИ.301412.101 И1 для ограничителей ОНК-140, выпускаемых с 01.04.2007), входящей в состав комплекта поставки (по отдельному заказу) приборов считывания - считывателей телеметрической информации) СТИ-1, СТИ-1М (СТИ-3).

1.1.2 Ограничитель в зависимости от режима работы и геометрии рабочего оборудования крана производит выборку одной из заложенных в память программ грузовых характеристик и воспроизводит ее в виде заградительной функции, т. е. зависимости между вылетом и массой груза, при превышении которой формируются выходные команды управления блокировочными устройствами грузоподъемных механизмов.

## 1.2 Характеристики изделия

1.2.1 Ограничитель выдает цифровую информацию:

- о моменте опрокидывания крана Mопр (относительно его максимально допустимого значения; с учетом момента, создаваемого пустой стрелой), в процентах, если Mопр ( 100 %, или о степени загрузки крана относительно максимальной грузоподъемности, если Mопр(100 %;

- о величине вылета крюка R, в метрах;

- о высоте подъема оголовка стрелы H, в метрах;

- о фактической массе поднимаемого груза Q, в тоннах;

- о максимальной грузоподъемности QMAX (в тоннах) на данном вылете R;

- об угле поперечного (продольного) крена ( ((), в градусах;

- об угле наклона стрелы относительно горизонта (, в градусах;

- о двух давлениях Р1 и Р2 в гидросистеме крана, в атмосферах.

1.2.2 Ограничитель сигнализирует:

- зеленым индикатором НОРМА - о нормальном режиме работы крана;

- желтым (или зеленым) индикатором "90 %" и прерывистым звуковым сигналом - о том, что кран загружен не менее чем на 90 %;

- красным индикатором СТОП, прерывистым звуковым сигналом и размыкает контакты реле перегруза при превышении допустимого значения грузового момента, заложенного в программу на любом из режимов его работы (на трубоукладчике ТГ-124А размыкание контактов реле при работе в колонне не производится);

- красным индикатором, прерывистым звуковым сигналом и отключает механизмы крана при приближении оголовка стрелы на опасное расстояние к проводам воздушных линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока частотой 50 Гц и напряжением свыше 0,22 кВ (только при наличие в комплекте поставки модуля защиты от опасного напряжения);

- красным индикатором ТС - о срабатывании обогревателя [термостата (ТС)] ОНК;

- красным индикатором ВКЛ - о наличии напряжения +5 В на ОНК.

Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают проверку исправности основных его узлов, линий связи с датчиками и локализуют неисправность путем выдачи на индикатор кода неисправности.

Ограничитель предназначен для работы в следующих условиях:

- при изменении температуры окружающей среды от минус 45 до плюс 55 °С;

- при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °C для блока обработки данных (БОДа) и до 100 % при температуре плюс 25 (С для датчиков.

Степень защиты корпусов ограничителя по ГОСТ 14254-96:

- IР50 - для БОДа;

- IР55 - для датчиков.

1.2.3 Основных технические данные (не указанные выше), которые обеспечивает ограничитель ОНК-140-ХХ (Х – целое число от 0 до 9), приведены в таблице 1.

Примечания

1 Определение погрешностей отображения информации на индикаторах кристаллических цифровых (ИЖЦ) в статическом режиме проводится на заводе-изготовителе при производстве ОНК, а также после ремонта ограничителя в сервисных и ремонтных организациях (указанных в паспортах ЛГФИ.408844.009-01 ПС, -02 ПС, -05 ПС) или на заводе-изготовителе.

2 Массо-габаритные характеристики составных частей ОНК приведены в его паспорте.

Таблица 1

| Параметр |
| --- |
| наименование | значение |
| Диапазон изменения усилий РП, Н (кгс) | 0-9800 (0-1000) |
| Диапазон изменения давлений РП, РШ, Р1, Р2 в гидросистеме , МПа (ат) | 0,1-40,0 (1,02-408,00) |
| Диапазон изменения вылета крюка R и высоты подъема оголовка стрелы Н, м | от 0 до 70 |
| Диапазон изменения угла наклона стрелы ( относительно горизонта | от минус 10( до плюс 90( |
| Диапазон изменения угла крена платформы (( и () относительно горизонта | от минус 45( до плюс 45( |
| Дальность обнаружения воздушной ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц при напряжении 0,22-1 кВ, м, не менее | 3,0 |
| Погрешность отображения информации на ИЖЦ в статическом режиме: |  |
| - о степени загрузки (о моменте опрокидывания MОПР) крана, %, не более | (3,0 |
| - о фактической массе поднимаемого груза Q,%, не более1) | (3,0 |
| - о максимальной грузоподъемности QMAX, %, не более 2) - о величине вылета R и высоте подъема крюка Н, м, не более - об угле наклона стрелы ( и/или крене платформы (( и () относительно горизонта, не более | (1,5 (0,3 (0,2( |
| Срабатывание защиты при перегрузке крана, % | свыше 105 |
| Погрешность срабатывания защиты при перегрузке крана, %, не более | (5,0 |
| Коммутационная способность контактов постоянного тока реле, А, не более | 10,0 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока (напряжение бортовой сети машины UБС), В | 24 |
| Диапазон изменения напряжения питания постоянного тока относительно номинального значения, В | от 20,4 до 30,0 |
| Потребляемая мощность от источника питания постоянного тока без термостатирования / с термостатированием, В(А, не более | 45 / 60 |
| Диапазон рабочих температур, (С | от минус 45 до плюс 55 |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °C для блоков (датчиков), %, не более | 98 (100) |
| ---------------------- 1) Относительно максимальной грузоподъемности на данном вылете R. При массе груза менее 2 т погрешность не превышает ( 0,1 т 2) При массе груза менее 6 т погрешность не превышает ( 0,1 т |

## 1.3 Состав ограничителя

В состав ограничителя ОНК-140-ХХ входят изделия, указанные в таблице 2 (Комплект поставки приведен в паспортах ЛГФИ.408844.009
–01 ПС, -02 ПС, -05 ПС).

Таблица 2

| Наименование составной части | Тип, маркировка | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок обработки данных ( | БОД | ЛГФИ.408843.005 | 1 |
| Модуль защиты от опасного напряжения (( | МЗОН | ЛГФИ.411117.001 | 1 |
| Преобразователь усилия | ПрУ | ЛГФИ.404176.011 | 1 |
| Преобразователь давления | ПрД | ЛГФИ.406233.001 | 2 |
| Датчик усилия на канат | ДУК | ЛГФИ.301526.002 | 1 |
| Датчик угла маятниковый | ДУГМ | ЛГФИ.401221.005-02 | 1 |
| Датчик крена | ДК | ЛГФИ.401221.007 | 1 |
| Жгуты | См. ЛГФИ.408844.009-01ПС, -02ПС, -05ПС |
| ------------------- () Номер модификации БОДа совпадает с номером модификации ОНК (например, БОД-20 входит в комплект поставки ограничителей ОНК-140-20, ОНК-140-20М). (() Модулем комплектуются только модификации ограничителя с индексом "М" в конце обозначения (например, ОНК-140-20М) |

## 1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1 Принцип действия ограничителя (см. рисунок 1) основан на последовательном опросе и преобразовании аналоговых сигналов с датчиков в цифровой код, определении угла и длины стрелы, расчете цифровыми методами величины вылета, высоты подъема (по заданным геометрическим размерам рабочего оборудования крана), а также вычислении фактической массы груза и степени загрузки крана с последующим их сравнением с предельно-допустимыми значениями при выбранном режиме работы.

Ниже приведены сокращения (не указанные выше), используемые при описании работы ограничителя:

– АЦП - аналого-цифровой преобразователь;

– БОД - блок обработки данных;

– ДК - датчик крена;

– ДУГМ - датчик угла маятниковый (датчик угла наклона стрелы);

– ДУК - датчик усилия на канат;

– МЗОН - модуль защиты от опасного напряжения;

– МК - микроконтроллер;

– ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;

– ОМК - однокристальный микроконтроллер;

– ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

– ПрУ - преобразователь (датчик) усилия;

– ПрД - преобразователь (датчик) давления;

– Rt - терморезистор - датчик температуры.

Рисунок 1- Блок-схема ограничителя

1.4.2 ОНК подключается к системе управления крана (см.рисунки 2 и 3 ) посредством разъемов: через разъем Х1 БОДа проходят цепи управления исполнительными механизмами, цепи питания изделия, сигналы с концевых выключателей, связанных с ручками управления крана; датчики подключаются к прибору через индивидуальные разъемы.

1.4.3 Работа изделия осуществляется под управлением программы, заложенной в память микроконтроллера (МК) БОДа.

Программное обеспечение включает в себя подпрограмму тестирования, подпрограмму настройки и рабочую программу.

При запуске (нажатии клавиши ТЕСТ) подпрограммы тестирования вычислитель проверяет исправность оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), модуля индикации (МИ) и однокристального микроконтроллера (ОМК).

Кроме того, после подачи напряжения питания и в процессе работы ведется контроль состояния линий связи датчиков (на обрыв и замыкание) и контроль исправности ОМК.

При прохождении теста модуля индикации в трех младших разрядах всех индикаторов жидкокристаллических цифровых (ИЖЦ) последовательно отображаются цифры от 9 до 1 с частотой смены информации около 1 с и поочередно, слева - направо и сверху - вниз, кратковременно включаются светодиодные индикаторы.

Подпрограмма настройки выполняется при установке переключателя "РАБОТА - НАСТРОЙКА" в положение НАСТРОЙКА. Переключатель находится в специальном люке на верхней стенке БОДа и используется при настройке ограничителя на кране. Рабочая программа выполняется при установке переключателя "РАБОТА-НАСТРОЙКА" в положение РАБОТА.

1.4.4 Управление работой ограничителя (ввод режимов работы крана, индикация режимов работы и (или) рабочих параметров крана( осуществляется с лицевой панели БОДа (см. рисунок 4).

Расчет параметров грузоподъемности крана и степени его загрузки осуществляется в БОДе по значениям информационных сигналов с датчиков.

По результатам расчета, при перегрузке, БОД выдает сигналы на отключения механизмов крана.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка изделия наносится на боковой стенке БОДа и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя (наносится на лицевой панели);

- условное обозначение типа изделия и его модификации;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.2 Маркировка на составные части ОНК наносится непосредственно на их корпуса или на жгуты, подходящие к ним, и содержит:

- условное обозначение блока в соответствии с таблицей 2;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.3 Пломбирование составных частей ограничителя, входящих в комплект поставки ОНК-140, производится ОТК предприятия-изготовителя в местах крепления их крышек (пломбы типа А).

В БОДе ОТК предприятия-изготовителя дополнительно пломбируются крышки люков (см. рисунок 3), открывающих доступ к элементам настройки (пломба типа Б) и к печатному разъему (пломба типа В), обеспечивающему возможность считывания информации с БТП.

1.5.4 Распломбирование и пломбирование составных частей ограничителя (с последующей отметкой в паспорте ОНК) могут производить ниже указанные специалисты.

Люк для доступа к элементам настройки ОНК (пломба типа Б) пломбируется:

- пломбой ОТК завода-изготовителя крана после регулировки ограничителя (раздел 4 руководства по эксплуатации) на заводе-изготовителе кранов;

- пломбой ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, после подстройки ОНК по результатам его проверки в составе крана контрольными грузами (п.4.3.3 ЛГФИ.408844.009-20 РЭ) при проведении сезонного технического обслуживания крана.

Люк для доступа к печатному разъему БТП (пломба типа В), пломбируется пломбой ИТР, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией кранов, после проведения сезонного технического обслуживания или очередных технических освидетельствованиях крана, после текущего и капитального ремонтов крана, авариях, а также по требованию органов Госгортехнадзора России.

Пломбы всех типов разрешается вскрывать (с последующим опломбированием и отметкой в паспорте ОНК) специалистам предприятий, производящим обслуживание ограничителя (регламентные и ремонтные работы).

Список ремонтных предприятий, к которым необходимо обращаться для гарантийного и послегарантийного обслуживания ОНК, приведен в паспорте ЛГФИ.408844.009-01 ПС.

Рисунок 2 – Схема подключения составных частей

ОНК-140-20, ОНК-140-92 на кране

# 2 Описание и работа составных частей изделия

## 2.1 Блок обработки данных

2.1.1 БОД предназначен для выполнения необходимых расчетов, индикации параметров и режимов работы, а также для управления механизмами крана.

БОД, устанавливаемый в кабине крановщика, состоит из трех функционально законченных устройств (ФУ): источника питания (ИП), модулей индикации (МИ) и контроллера (МК), каждое из которых выполнено на отдельной печатной плате.

Электрическая связь между ФУ, а также между ФУ и выходными разъемами БОДа обеспечивается через кросс-плату.

2.1.2 ИП выполнен на двух модулях которые находятся на кросс-плате и предназначен для преобразования нестабильного входного напряжения ограничителя в стабилизированные напряжения.

Рисунок 4 - Расположение пломб на БОДе

ИП вырабатывает следующие стабилизированные напряжения:

+15 В (15 мА) и минус 15 В (15 мА);

+5 В (100 мА) и минус 5 В (100 мА).

2.1.3 Контроллер (МК) выполнен на основе большой интегральной схемы ОМК.

В состав ОМК входят:

- процессор;

- ПЗУ емкостью 16 кбайт;

- ОЗУ емкостью 512 байт;

- 14-разрядный АЦП;

- шестиразрядный коммутатор входа АЦП;

- контроллер клавиатуры и индикации.

Кроме ОМК, на плате контроллера размещены:

- блок телеметрической памяти (БТП);

- силовые ключи управления исполнительными механизмами крана;

- входные усилители преобразователей и датчика угла маятникового;

- защитные диоды;

- настроечное ОЗУ для хранения параметров настройки конкретной модели крана.

Функционирование ОНК определяется программой, записанной в ПЗУ МК, и заключается в преобразовании сигналов с аналоговых датчиков в цифровой код, выполнении необходимых математических расчетов, отображении в цифровой форме рассчитанных значений параметров и формировании выходных сигналов управления исполнительными реле.

2.1.4 Модуль индикации (МИ) предназначен для отображения (на трех ИЖЦ) в цифровом виде рабочих параметров и режимов работы (светодиодные индикаторы) крана, выдачи предупреждающего об опасности звукового сигнала и ввода режимов работы крана.

На плате МИ размещена также схема управления обогревом, которая включает подогреватели под ИЖЦ при температуре менее минус 10 °С.

Плата МИ крепится к лицевой панели БОДа.

Назначение элементов индикации и органов управления лицевой панели показано на рисунке 4 и приведено ниже.

Зеленый индикатор Норма (1) указывает, что кран работает с нагрузкой, безопасной для его конструкции.

Желтый (или зеленый) индикатор "90 %" (2) указывает, что нагрузка крана по массе поднимаемого груза составляет более 90 % от максимально допустимой величины.

Красный индикатор Стоп (3) сигнализирует о нахождении крана в опасной зоне (превышение допустимого значения грузового момента), при которой фактическая нагрузка достигает более 105 %.

Индикатор ТС (4) сигнализирует о работе элементов термостатирования (ТС), обогревающих ИЖЦ при температуре окружающей среды ниже минус 10 (С.

Индикатор ВКЛ (5) указывает о подаче напряжения питания на модули БОДа.

Индикаторы Р3, (, R, Н, Р1, Р2 (6-11) указывают на параметр, значение которого будет отображаться на среднем ИЖЦ:

- Р3 - резерв;

- ( - угол наклона стрелы относительно горизонта;

- R - вылет

- Н - высота подъема оголовка стрелы;

- Р1 - давление масла в напорной магистрали 1 гидронасоса (в ОНК-140-46 не используется );

- Р2 - давление масла в напорной магистрали 2 гидронасоса (в ОНК-140-46 не используется ).

Выбор требуемого для отображения на ИЖЦ параметра осуществляется кнопкой ВЫБОР П.

Индикатор параметра начинает работать в мигающем режиме, если значение параметра Р1, или Р2, за который он отвечает, выходит за пределы допуска. Индикатор давления Р1 или Р2 мигает, если давление масла в напорной магистрали больше 270 ат.

Одновременно с миганием единичного индикатора параметра, вышедшего за пределы допуска, включаются лампа "90 %" и прерывистый звуковой сигнал.

Индикатор ОПАСНО (18, - индикатор срабатывания ограничителя подъема крюка или модуля защиты от опасного напряжения) мигает при срабатывании выключателя ограничения подъема крюка (если таковой имеется), при нахождении оголовка стрелы в зоне воздействия ЛЭП горит.

Индикатор предельного поперечного крена (25) мигает, если продольный крен машины превышает 3( при работе трубоукладчика в одиночку и 8( при работе в колонне.

Одновременно с миганием единичного индикатора 25 включаются лампа "90 %" и прерывистый звуковой сигнал.

Индикатор предельного продольного крена (26) мигает, если продольный крен машины превышает 15(.

Одновременно с миганием единичного индикатора 26 включаются лампа "90 %" и прерывистый звуковой сигнал.

Индикаторы положения противовеса (30 - работа с придвинутым противовесом, 31 - работа с откинутым противовесом) включаются (горят) при введении соответствующего режима работы.

Индикаторы режима работы трубоукладчика (32 - работа одиночного трубоукладчика, 33 - работа трубоукладчика в колонне) включаются (горят) при введении соответствующего режима работы.

Индикаторы смены группы индицируемых параметров (34, 35) указывают на одну из двух групп параметров, которая будет выдаваться для отображения на ИЖЦ:

- при включенном индикаторе 34 индицируются параметры, обозначенные на лицевой панели БОДа синим цветом (M, Q, QMAX);

- при включенном индикаторе 35 индицируются параметры, обозначенные желтым цветом (П, (, ().

Индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) предназначены для отображения рабочих параметров крана.

В зависимости от выбранного режима индикации (индикаторы 34 35) на ИЖЦ выдаются значения следующих параметров:

- на верхний индикатор - момента опрокидывания крана Мопр в процентах от максимально допустимого значения на данном вылете (с учетом массы груза и пустой стрелы) или значение одного из параметров, выбираемого кнопкой выбор П (Р3, (, R, Н, Р1, или Р2);

- на средний индикатор - значение фактической массы груза на крюке Q в тоннах или значение поперечного крена ( в градусах.

- на нижний индикатор - значение максимально допустимого веса на крюке на данном вылете QMAX в тоннах или значение продольного крена ( в градусах.

Кроме ИЖЦ, в БОДе имеется также четырехразрядный семисегментный индикатор регистратора параметров (РП), место расположения которого показано на рисунке 4.

Индикатор РП предназначен для отображения (во время прохождения теста самоконтроля ограничителя, включающегося сразу же после подачи на БОД напряжения питания) на время 15-20 с нижеуказанных параметров в следующей последовательности:

а) суммарного числа циклов работы Ci крана;

б) наработки крана в моточасах;

в) текущего времени суток в формате "чч.мм" ("ч" – часы, "м" – минуты), при этом точка (".") мигает;

г) календарной даты: сначала отображается число ("Ч") и месяц ("М") в формате "ЧЧ.ММ", при этом точка (".") не мигает, а затем (спустя 3 с) – год ("Г") в формате "ГГГГ".

При отображении суммарного числа циклов нагружения Ci крана на индикатор РП сначала выдается сообщение "П1.1" и следом за ним четыре старших разряда отображаемого параметра, а затем (спустя 3 с) - сообщение "П1.2" и следом за ним четыре младших разряда индицируемого параметра.

При отображении наработки крана на индикатор РП сначала выдается сообщение "П2.1" и следом за ним четыре старших разряда значения отображаемого параметра, а затем (спустя 3 с) - сообщение "П2.2" и следом за ним четыре младших разряда значения индицируемого параметра.

После прохождения теста ограничитель переходит в рабочий режим и на индикатор РП непрерывно циклически выдаются значения текущего времени суток (время "московское") и календарной даты.

Параметры, выдаваемые на индикатор РП в процессе считывания данных из РП, указаны в инструкции ЛГФИ.301412.101 И1, поставляемой потребителю в комплекте с прибором считывания СТИ-3 (см. паспорт ЛГФИ.408844.009-ХХ ПС).

Последовательным нажатием кнопки ВЫБОР П (36) в режиме НАСТРОЙКА производится выбор типа настраиваемого параметра и вывод на индикацию текущего значения выбранного параметра (Р3, (, R, Н, Р1 или Р2).

Кнопками выбора режима положения противовеса 37 (работа с придвинутым противовесом) и 38 (работа с откинутым противовесом) производится выбор режима работы с противовесом. В ОНК 140-46 выбор производится автоматически по сигналу бесконтактного выключателя положения противовеса.

Кнопками выбора режима работы трубоукладчика 39 (работа одиночного трубоукладчика) и 40 (работа трубоукладчика в колонне) производится выбор режима работы крана-трубоукладчика.

Ввод режима работы с противовесом и режима работы крана в настроечную память ограничителя ОНК-140 осуществляется нажатием кнопки "(" (43, - ввод).

Кнопками "+" (41) и "-" (42) производится установка требуемого значения параметра при настройке ограничителя (переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в боковом окне БОДа установлен в положение НАСТРОЙКА).

Кнопкой "(" (43) осуществляется занесение значения параметра в память ОНК.

Каждое нажатие на кнопку смены индикации (44) приводит к смене группы параметров (обозначены на лицевой панели синим (M, Q, Qмах) и желтым (П, (, () цветом(, выдаваемых для отображения на ИЖЦ. При этом группа индицируемых параметров указывается одним из включенных индикаторов 34 или 35 (см. выше).

Кнопкой ТЕСТ (46) производится включение режима тестирования ОНК, при котором на всех ИЖЦ перебираются цифры от 9 до 1, затем поочередно группами (слева - направо, сверху - вниз) зажигаются единичные индикаторы, используемые в данной модификации ограничителя.

После прохождения теста на верхний ИЖЦ выдается значение текущего момента опрокидывания крана, на средний ИЖЦ - наименование параметра, а на нижний ИЖЦ - величина одного из следующих параметров (Выбор одного из этих параметров осуществляется нажатием кнопок "+" и "-" (41, 42)(:

Р - усилие на преобразователь усилия (для ОНК-140-20);

Рп - давление в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы (для ОНК-140-46 );

Рш давление в штоковой полости (для ОНК-140-46 );

Р– суммарное давление на поршень гидроцилиндра (для ОНК-140-46 );

t - температура окружающего воздуха в градусах Цельсия ( в ОНК-140-46 может показывать –56, если в комплект не входит датчик температуры);

d1 - наличие на дискретных входах "D4" - "D1" напряжения 24 В.

d2 - наличие на дискретных входах "D8" - "D5" напряжения 24 В.

Повторное нажатие на кнопку ТЕСТ переводит ограничитель в рабочий режим.

Коды неисправностей ОНК приведены в таблице 8.

Кнопкой ПОДСВЕТКА (45) производится включение и выключение (при повторном нажатии кнопки) ламп подсветки индикаторов ИЖЦ в темное время суток.

Кнопка СБРОС (47) не используется.

## 2.2 Датчики первичной информации

2.2.1 Преобразователь усилия

Преобразователь усилия (ПрУ), устанавливаемый в растяжку грузового каната, служит для определения усилия, создаваемого грузом.

ПрУ представляет собой тензометрический мост, наклеенный на стальное кольцо, которое растягивается под действием груза.

Выходное напряжение с диагонали моста (50 мВ при 500 кгс) подается в БОД, усиливается и поступает на вход коммутатора АЦП.

В усилителе предусмотрена возможность подстройки нуля преобразователя.

2.2.2 Преобразователи давления

Преобразователи давления (ПрД) служат для измерения давления  в гидромагистралях машины.

Преобразователь - тензометрический резистивный мост, наклеенный на стальной цилиндр, на внутреннюю полость которого действует измеряемое давление.

Выходное напряжение (13 мВ при 25 МПа) с диагонали моста преобразователя подается в БОД, усиливается и поступает на вход коммутатора АЦП.

2.2.3 Датчик угла маятниковый

Датчик угла маятниковый (ДУГМ) устанавливается на стреле и служит для измерения угла наклона стрелы относительно горизонта.

Устройство представляет собой датчик линейных ускорений (ДЛУ), формирующий выходное напряжение от минус 0,7 до плюс 0,7 В при изменении угла от 0 до 90°.

Усиленное в БОДе (в три раза) выходное напряжение датчика поступает на вход коммутатора АЦП.

Напряжения питания ДУГМ (±15 В) поступают из БОДа.

2.2.4 Датчик крена

Датчик крена (ДК) устанавливается в кабине трубоукладчика и служит для измерения продольного и поперечного крена шасси трубоукладчика.

Датчик состоит из двух ДЛУ (см. п. 2.2.3), установленных под углом 90° друг к другу.

### 2.2.5 Модуль защиты от опасного напряжения

Модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН) вырабатывает:

- импульсный сигнал амплитудой 8-15 В, частота которого зависит от напряженности электрического  поля,

- постоянное напряжение 8-15 В, в случае срабатывания или отказа МЗОНа;

- напряжение ноль вольт, если разомкнут концевой выключатель подъема крюка.

Формируемый модулем сигнал по кабелю (тросу) передается в БОД для обработки.

При наличие сигнала от ЛЭП (срабатывание МЗОНа) включается индикатор ОПАСНО (18) и горит (для дополнительного привлечения внимания) индикатор СТОП (3) до выхода оголовка стрелы из зоны действия ЛЭП или до переключения на другой диапазон МЗОНа кнопкой «ВЫБОР П».

# 3 Меры безопасности

Ограничитель не содержит источников опасности для обслуживающего персонала и при его эксплуатации необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов -трубоукладчиков" Госгортехнадзора России.

При проведении сварочных работ на кране ОНК должен быть обесточен.

Запрещается проводить настройку и регулировку ограничителя на кране лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на право проведения указанных работ.

Запрещается эксплуатация ограничителя с поврежденными пломбами.

Наличие ограничителя на кране не снимает ответственности с крановщика в случае опрокидывания или поломки узлов крана.

# 4 Монтаж ограничителя на кране

К работам по монтажу и пуску ограничителя грузоподъемности ОНК-140 на кране допускаются аттестованные специалисты, изучившие настоящий документ и имеющие право на проведение пуско-наладочных работ приборов безопасности на кране.

Работы с применением сварки должны выполняться предприятиями, обеспечивающими производство работ в полном соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», действующих документов (РД), государственных стандартов и других нормативных документов, и имеющих соответствующие разрешение на выполнение указанных видов работ.

При выполнении работ на металлоконструкциях крана с применением сварки все комплектующие изделия материалы должны применяться в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативной документацией.

При комплектовании ОНК узлами и деталями, изготовленными несколькими предприятиями, ответственность за качество изготовления в целом, за соответствие Правилам и другой нормативной документации, а также за оформление технической документации (внесение изменений в эксплуатационную документацию прибора и крена) несет предприятие, осуществляющее монтаж, регулировку и проверку работы (с участием представителя владельца грузоподъемной машины) ограничителя на кране.

# 4.1 Общие указания

Для проведения настройки ограничителя на кране необходимы:

- набор аттестованных испытательных грузов, масса которых измерена с погрешностью не более (1 %;

- рулетка металлическая класса точности 2 по ГОСТ 7502-98 (например, ЗПК3-100АУЛ/1); длина рулетки при измерении вылета должна быть не менее максимального значения вылета для данного типа крана;

- термометр с погрешностью не более ±1 °С по ГОСТ 28498-90 для измерения температуры окружающей среды (воздуха) в диапазоне от минус 40 до плюс 40 °С.

Перед вводом изделия в эксплуатацию провести внешний осмотр изделия:

- извлечь изделие из транспортной тары;

- проверить наличие и целостность органов управления и индикации на передней панели блока обработки данных;

- проверить целостность покрытий, окраски и пломбировки составных частей ОНК.

## 4.2 Установка блока обработки данных

Установить БОД, габаритные и присоединительные размеры которого приведены на рисунке 6, на передней стенке кабины крана или в его пульт управления.

Элементы крепления БОДа и его внешних соединительных жгутов должны обеспечивать возможность поворота или быстрого демонтажа блока для доступа к его верхней боковой крышке (доступ к элементам настройки).

Рисунок 6 - Габаритные и присоединительные размеры БОДа

## 4.3 Установка модуля защиты от опасного напряжения

Установить МЗОН на оголовке стрелы на бобышки так, чтобы продольная ось модуля была параллельна оси стрелы. Металлическое основание МЗОНа должно иметь надежный электрический контакт с металлом стрелы. Выходные провода МЗОНа должны быть направлены вниз для исключения попадания воды внутрь.

## 4.4 Установка преобразователей давления

Для ОНК –140 - 46 преобразователь давления (ПрД) с меньшим значением двух последних цифр порядкового номера (по сравнению с порядковым номером другого ПрД) соединить с поршневой, а преобразователь с большим значением двух последних цифр порядкового номера соединить со штоковой полостями гидроцилиндра подъема стрелы.

С целью уплотнения соединений, при установке ПрД применять медные шайбы с внешним диаметром 20 мм.

Преобразователи давления (ПрД) в ОНК –140 -20 служат для измерения давлений в двух магистралях гидросистемы трубоукладчика Р1 и Р2. Аналогично вышесказанному пре-

образователь с меньшим номером устанавливается в магистраль Р1. Габаритные и присоединительные размеры ПрД приведены на рисунке 7,

Рисунок 7 - Преобразователь давления

## 4.5 Установка преобразователя усилия

Преобразователь усилия (ПрУ), габаритные и присоединительные размеры которого приведены на рисунке 8, устанавливают в месте крепления грузового каната на оголовке стрелы, при этом он должен быть связан с грузовым канатом через рычаг таким образом, чтобы максимальное усилие растяжения, воздействующее на чувствительный (измерительный) элемент преобразователя посредством серьги, не превышало 9900Н (1000 кгс).

Для предотвращения обрыва жгута у разъема преобразователя, жгут необходимо дополнительно закрепить (на расстоянии 0,2-0,5 м от ПрУ) к элементам конструкции крана или к корпусу преобразователя.

ПрУ крепить на проушины крана посредством пальцев диаметром 12 мм. При необходимости изменения угла серьги, при откручивании - закручивание внешних контргаек прилагать усилие между серьгой и наружной гайкой,  не допуская воздействия крутящего момента на чувствительный элемент внутри корпуса датчика

Внимание!

Не допускается блокировка подшипника ШС-12. При любых эволюциях стрелы крана должен быть гарантирован зазор между серьгой и проушиной. не допускается приложение скручивающего момента на чуствительный элемент датчика. запрещается вращать внутринние гайки

## 4.6 Установка датчика угла наклона стрелы

Установить ДУГМ на корневой секции стрелы на расстоянии не более 5 м от оси крепления стрелы (см. рисунок 9). Для этого на боковой поверхности стрелы (со стороны кабины) приварить две бобышки (с резьбой М6 под крепежные винты) так, чтобы поперечная ось симметрии бобышек, установленных друг от друга на расстоянии 116 мм, была параллельна продольной оси симметрии стрелы.

Закрепить датчик с помощью двух винтов М6•10 с пружинными шайбами. При установке датчика правый винт затягивается посредине регулировочной прорези.

Закрепить без провисаний жгут датчика. Место соединения разъема датчика со жгутом и сам жгут должны быть защищены от прямого попадания воды на разъем и затекания в него воды по жгуту.

Примечание - Рекомендуется поместить жгут  под уголок. Это относится и к другим жгутам ограничителя.

## 4.7 Установка датчика крена

Датчик крена, присоединительные размеры которого приведены на рисунке 10, крепить на боковой стенке кабины на пластине, позволяющей производить нулевую установку датчика по продольной и поперечной оси.

Рисунок 8 - Преобразователь усилия и датчик усилия на канат

Рисунок 9 - Установка датчика угла маятникового

Рисунок 10 - Установка датчика крена

## 4.8 Подключение ограничителя к электросхеме крана

Соединить разъемы датчиков и разъем жгута цепей управления крана с разъемами БОДа согласно маркировки последнего.

Подключить контакты цепей жгута управления БОДа к клеммной панели трубоукладчика  согласно схеме соединений последнего.

При подключении ограничителя необходимо дополнительно руководствоваться схемой включения ОНК-140 на кране, приведенной в руководстве по эксплуатации ОНК.

Все разъемные соединения с целью исключения попадания в них воды должны быть плотно затянуты и надежно укрыты в специальных нишах, коробках или кабине трубоукладчика.

# 5 Регулирование

В данном разделе описана методика регулировки ограничителя ОНК-140 на заводе-изготовителе трубоукладчиков, а также после ремонта ограничителя.

Ограничитель ОНК-140 поставляется заводом-изготовителем предварительно настроенным. В связи этим для уменьшения времени настройки ограничителя на кране рекомендуется устанавливать его в комплектации, указанной в упаковочном листе.

При эксплуатации трубоукладчика  необходимо пользоваться методикой подстройки ОНК, изложенной в разделе "Техническое обслуживание" руководства по эксплуатации.

Регулировка ОНК проводится в режиме НАСТРОЙКА. При работе в этом режиме необходимо соблюдать осторожность, так как в нем разрешены все движения крана и сигналы на останов крана по перегрузке не формируются.

В режиме НАСТРОЙКА на индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) блока обработки данных выдаются:

- на верхний ИЖЦ - номер (код) настраиваемого параметра (см. таблицу 3);

- на средний ИЖЦ - значение настраиваемого параметра;

- на нижний ИЖЦ - процент использования разрядной сетки АЦП (не контролировать).

Таблица 3

| Параметр |
| --- |
| код | наименование |
| Н00 | Тип трубоукладчика |
| Н02 | Вылет |
| Н03 | Температура окружающего воздуха ( |
| Н06 | Температурный коэффициент ухода нуля преобразователя усилия (ПрУ) или штокового преобразователя давления (ПрД) |
| Н07 | Масса поднимаемого груза |
| Н08 | Температурный коэффициент ухода нуля поршевого ПрД (ОНК-140-46) |
| Н09 | Давление в поршневой полости (ОНК-140-46) |
| Н13 | Давление в гидромагистрали 1 (ОНК-140-20) |
| Н14 | Давление в гидромагистрали 2 (ОНК-140-20) |
| Н15 | Установка режима работы с модулем защиты от опасного напряжения |
| ---------------------------- () Используется для автоматической корректировки температурного ухода нуля датчиков давления |

При отображении на верхнем ИЖЦ кода "НХХ" возможен только контроль измеряемого параметра, а также переход (путем нажатия кнопки ВЫБОР "П") к просмотру следующего параметра.

При отображении кода "НХХ.0" возможна установка нуля параметра.

При коде "НХХ.1" производится установка максимального значения параметра и его занесение (нажатием кнопки "(") в память ограничителя.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

## 5.1 Подготовка ОНК к регулированию

Перед выполнением любых регулировок ограничитель должен быть выдержан во включенном состоянии не менее 5 мин.

Снять крышку окна БОДа, открывающую доступ к регулировочным резисторам и переключателю РАБОТА-НАСТРОЙКА (см. рисунок 11).

Рисунок 11

Установить переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

Включить тумблер ПИТАНИЕ на пульте управления крана и проконтролировать загорание светодиода ВКЛ на передней панели БОДа (см. рисунок 7).

Примечание - ОНК не имеет собственного переключателя для подачи напряжения питания.

После прохождения теста ограничитель должен перейти в рабочий режим и на ИЖЦ должны отображаться значения параметров крана.

Если после прохождения теста самоконтроля на верхний ИЖЦ выдается какой-либо код неисправности датчика или его цепей (см. таблицу 8 руководства по эксплуатации), устраните неисправность в соответствии с рекомендациями таблицы 8.

Ввести режим работы ограничителя по п. 6.3.2 руководства по эксплуатации ЛГФИ.408844.009-20 РЭ соответствующий конфигурации трубоукладчика (желательно для максимальной грузоподъемности: режим "Р-03", - противовес откинут, работа в колонне).

## 5.2 Настройка каналов датчика крена платформы

5.2.1 Установить кран на горизонтальной площадке с уклоном не более 0,5(.

Подать питание на ограничитель. После прохождения теста ограничитель должен перейти в рабочий режим.

Кнопкой 44 выбрать режим индикации продольного крена ( машины на нижнем индикаторе.

Ослабить (см. рисунок 10) винты крепления пластины с датчиком крена.

Перемещая пластину с ДК в продольном направлении, установить (по показаниям ИЖЦ) величину продольного крена равной (0(0,5)(.

Завернуть винты продольного перемещения пластины.

5.2.2 Кнопкой 44 выбрать режим индикации поперечного крена ( машины на среднем индикаторе.

Перемещая пластину с ДК в поперечном направлении путем вращения нижнего регулировочного винта (см. рисунок 10) , установить (по показаниям ИЖЦ) величину поперечного крена равной (0(0,5)(.

Законтрить винт поперечного перемещения пластины.

5.2.3 Выполнить (при необходимости) операции по п.п. 5.2.1, 5.2.2 до получения требуемых значений угла крена.

## 5.3 Ввод кода программы (типа крана)

Подать питание на ограничитель.

Установить переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), набрать на верхнем индикаторе код "Н00" (индикация типа крана).

Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1" (см. рисунок 12). При этом на средний ИЖЦ выдается код типа крана (см. таблицу 4).

Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Таблица 4

| Модификация ОНК-140 | Тип крана | Код типа крана |
| --- | --- | --- |
| ОНК-140-20 | ТГ-321 | 01 |
|  | ТГ-503 | 02 |
|  | ТГ-221 | 03 |
|  | ТГ-301 | 04 |
|  | ТГ-121Я | 05 |
|  | ТГ-503 выпуск с 07.2003 | 06 |
|  | ТГ-301Я | 07 |
|  | ТГ-301Я-1 | 08 |
|  | ТГ-221Я-1 (ТГ-221К-1) | 09 |
|  | ТГ-121Я-1 (ТГ-121К-1) | 10 |
| ОНК-140-46 | ТГ-124А | 01 |
|  | ТГ-124 | 02 |
| ОНК-140-92 | ТБ-2 | 09 |

Кнопками "+" (41), "-" (42) установить на среднем ИЖЦ код крана.

Нажать кнопку "(" (43).

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н00".

Установить переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

## 5.4 Настройка канала вылета стрелы

Подать питание на ограничитель

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), установить на верхнем ИЖЦ код "Н02" (индикация вылета стрелы, - см. рисунок 13).

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Установить (с погрешностью не более ± 2 см) по рулетке значение вылета, указанное в таблице 5 для данного типа крана. Вылет измерять от ребра опрокидывания.

Опустить крюк до высоты (1,5±0,3) м от земли.

Изменяя положение датчика угла наклона стрелы (ДУГМ), добиться отображения на среднем ИЖЦ значения вылета, указанного в правом столбце таблицы 5 (см. рисунок 13) для установленного значения вылета по рулетке.

Затянуть винты крепления ДУГМ.

Таблица 5

| Тип крана | Модификация ОНК-140 | Код типа | Вылет, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | крана | по рулетке | устанавливаемый на среднем ИЖЦ |
| ТГ-321 | ОНК-140-20 | 01 | 6,30 | 6,30 |
| ТГ-503 |  | 02 | 6,80 | 6,80 |
| ТГ-221 |  | 03 | 6,00 | 6,00 |
| ТГ-301 |  | 04 | 5,90 | 5,90 |
| ТГ-121Я |  | 05 | 5,50 | 5,50 |
| ТГ- 503 |  | 06 | 6,00 | 6,00 |
| ТГ-301Я |  | 07 | 5,90 | 5,90 |
| ТГ-301Я-1 |  | 08 | 7,00 | 7,00 |
| ТГ-221Я-1 (ТГ-221К-1) |  | 09 | 7,00 | 7,00 |
| ТГ-121Я-1 (ТГ-121К-1) |  | 10 | 7,00 | 7,00 |
| ТГ-124А | ОНК-140-46 | 01 | 4,71 | 4,65 |
| ТГ-124 |  | 02 | 4,71 | 4,65 |
| ТБ-2 | ОНК-140-92 | 09 | 2,0 | 2,0 |

Установить (с погрешностью не более ±2 см) по рулетке значение вылета, указанное в таблице 6 для данного типа крана.

Опустить крюк до высоты (1,5±0,3) м от земли.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н02.1".

Нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), набрать на среднем ИЖЦ значение вылета, указанного в правом столбце таблицы 4 (см. рисунок 14) для установленного значения вылета по рулетке.

Нажать на время 1 с кнопку "(" (40) и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку (см. рисунок 14).

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н02".

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

Таблица 6

| Тип | Модификация | Код типа | Вылет, м |
| --- | --- | --- | --- |
| крана | ОНК-140 | крана | по рулетке | устанавливаемый на среднем ИЖЦ |
| ТГ-321 | ОНК-140-20 | 01 | 2,21 | 2,20 |
| ТГ-503 |  | 02 | 2,20 | 2,20 |
| ТГ-221 |  | 03 | 2,20 | 2,20 |
| ТГ-301 |  | 04 | 2,21 | 2,20 |
| ТГ-121Я |  | 05 | 2,00 | 2,00 |
| ТГ- 503 |  | 06 | 2,00 | 2,00 |
| ТГ-301Я |  | 07 | 2,20 | 2,20 |
| ТГ-301Я-1 |  | 08 | 2,20 | 2,20 |
| ТГ-221Я-1 |  | 09 | 2,20 | 2,20 |
| ТГ-121Я-1 |  | 10 | 2,00 | 2,00 |
| ТГ-124А | ОНК-140-46 | 01 | 2,02 | 1,96 |
| ТГ-124 |  | 02 | 2,02 | 1,99 |
| ТБ-2 | ОНК-140-92 | 09 | 1,00 | 1,00 |

## 5.5 Настройка канала веса груза и срабатывания ограничителя

5.5.1 Ввод температуры окружающего воздуха

Для ОНК-140-46 в состав которого не входит датчик температуры работы по п. 5.5.1 не выполнять.

Подать питание на ограничитель. Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н03" (настройка канала измерения температуры). При этом на средний ИЖЦ выдается значение измеренной температуры окружающего воздуха.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Измерить термометром температуру окружающего воздуха.

Если величина измеренной температуры воздуха отличается от выдаваемой на средний ИЖЦ более чем на ± 3 (С, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н03.1", а затем, нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), установить, контролируя по показаниям среднего ИЖЦ, значение температуры, равное показаниям термометра (см.рисунок 15).

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н03".

5.5.2 Занесение коэффициента поршневого преобразователя давления

Для ОНК-140-20, ОНК-140-92 работы по п. 5.5.2 не выполнять.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н08" (занесение температурного коэффициента поршневого ПрД). При этом на средний ИЖЦ выдается значение коэффициента, занесенное ранее в память ОНК.

Значение коэффициента указывается в первых трех позициях порядкового номера ПрД, нанесенного на его жгут (см. рисунок 16) и состоит из буквы обозначающей знак коэффициента (П- плюс, 
М- минус) и двух цифр, обозначающих значение коэффициента.

Если значение коэффициента, указанное на жгуте ПрД, отличается от значения, выдаваемого на средний ИЖЦ, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н08.1", а затем, нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), установить на среднем ИЖЦ значение коэффициента для поршневого ПрД (см. рисунок 16 для коэффициента М11), причем знак плюс на индикаторе не отображается, а знак минус отображается символом " - ".

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н08" и проконтролировать правильность его ввода.

5.5.3 Настройка давления в поршневой полости

Для ОНК-140-20, ОНК-140-92 работы по п. 5.5.3 не выполнять.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н09" (настройка канала поршневого давления). При этом на средний ИЖЦ выдается значение измеренного давления в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы.

Примечание - Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

При выключенных гидронасосах потянуть рукоять подъема стрелы на себя (для сброса давления в поршневой полости) и удерживать ее в этом состоянии до тех пор, пока не перестанет уменьшаться значение давления на среднем ИЖЦ.

Отпустить рукоять и снова потянуть его на себя.

Отпустить рукоять.

Резистором R1 установить (по показаниям среднего ИЖЦ) давление в поршневой полости равным 0,3.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н09" и проконтролировать правильность его ввода.

5.5.4 Занесения температурного коэффициента преобразователя усилия (преобразователя давления в штоковой полости)

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н06" (занесение температурного коэффициента преобразователя (. При этом на средний ИЖЦ выдается значение коэффициента, занесенное ранее в память ОНК.

Значение коэффициента указывается в первых трех позициях порядкового номера преобразователя, нанесенного на его жгут  и состоит из буквы, обозначающей знак коэффициента (П - плюс, М - минус), и двух цифр, обозначающих значение коэффициента.

Если значение температурного коэффициента, указанное на жгуте, отличается от значения, выдаваемого на средний ИЖЦ, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н06.1", а затем, нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), установить на среднем ИЖЦ значение коэффициента для преобразователя (см. рисунок 16 для коэффициента М11), причем знак плюс на индикаторе не отображается, а знак минус отображается символом " - ".

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н06".

5.5.5 Настройка канала веса груза ОНК-140-20, ОНК-140-92

5.5.5.1 Предварительная настройка канала усилия ОНК-140-20

Поднять стрелу на минимальный вылет, освободить нижний узел крепления преобразователя. Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н00".

Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1".

Кнопками "+" (41), "-" (42) установить на среднем ИЖЦ код крана 00.

Нажать кнопку "(" (43).

Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00".

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07" (усилие на ПрУ).

Установить на среднем индикаторе резистором R1 значение 0,0±0,3.

Закрепить нижний узел преобразователя усилия.

Установить максимальный вылет стрелы по грузовой характеристике и вращая болт регулировки усилия в узле привязки преобразователя усилия установить на нижнем индикаторе значение 17-20.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н00".

Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1".

Кнопками "+" (41), "-" (42) установить на среднем ИЖЦ код крана согласно таблице 4.

Нажать кнопку "(".

Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00".

Таблица 7

| Тип крана | Модификация ограничителя | Вылет, м | Номинальная масса груза, т | Масса груза, устанавливаемая на ИЖЦ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГ-321 | ОНК-140-20 | 7,00 | 9,28 | 9,28 |
| ТГ-503 |  | 8,50 | 11,1 | 11,1 |
| ТГ-221 |  | 7,70 | 6,30 | 6,30 |
| ТГ-301 |  | 6,50 | 9,00 | 9,00 |
| ТГ-121Я |  | 6,50 | 3,60 | 3,60 |
| ТГ- 503 |  | 8,50 | 11,1 | 11,1 |
| ТГ-301Я |  | 6,50 | 9,00 | 9,00 |
| ТГ-301Я-1 |  | 8,50 | 5,40 | 5,40 |
| ТГ-221Я-1 |  | 8,50 | 3,80 | 3,80 |
| ТГ-121Я-1 |  | 9,20 | 2,00 | 2,00 |
| ТГ-124А | ОНК-140-46 | 5,60 | 4,60 | 4,60 |
| ТГ-124 |  | 5,60 | 3,80 | 4,80 |
| ТБ-2 | ОНК-140-92 | 1,1 | 4,00 | 4,00 |

5.5.5.2 Настройка канала измерения веса ОНК-140-20, ОНК-140-92

5.5.5.2.1 Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем индикаторе кода "Н07".

На вылете стрелы, указанном в таблице 7, поднять груз, номинальная масса которого для данного типа крана указана в той же таблице.

Масса поднимаемого груза не должна отличаться от указанного значения более чем на ±1 %; вылет должен быть установлен по рулетке с погрешностью не более (2 см.

Опустить груз.

Медленно поднять груз.

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07.1".

Нажимая кнопку "+" (41) и "-" (42), установить, контролируя по показаниям среднего ИЖЦ, значение массы груза на крюке, указанное в правом столбце таблицы 7 для настраиваемой модификации ОНК.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенной массы груза.

5.5.5.2.2 На вылете (2(0,2) м медленно поднять груз массой 0,3 т.

Примечание - Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Резистором R1 установить, контролируя показания на среднем ИЖЦ, номинальное значение массы груза на крюке.

Повторить операции по пп. 5.5.5.2.1, 5.5.5.2.2 два раза.

5.5.6 Настройка канала веса груза ОНК-140-46

При выполнении операций по п. 5.5.6 масса поднимаемого груза не должна отличаться от указанных ниже значений более чем на 1 %, а вылет должен быть установлен по рулетке с погрешностью (2 см.

Запустить двигатель крана и включить гидронасосы.

5.5.6.1 На вылете (2(0,2) м поднять груз 0,2 т.

Опустить груз на землю (канаты разгружены).

Медленно поднять груз на высоту примерно 0,4 м.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем индикаторе кода "Н07" (настройка веса). При этом на средний ИЖЦ выдается значение измеренной массы груза на канатах.

Примечание - Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Резистором R2 установить, контролируя показания на среднем ИЖЦ, значение массы груза на крюке.

5.5.6.2 На вылете стрелы, указанном в таблице 7, поднять груз, масса которого для данного типа крана указана в той же таблице.

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07.1".

Нажимая кнопку "+" (41) и "-" (42), установить, контролируя по показаниям среднего ИЖЦ, значение массы груза на крюке, указанное в правом столбце таблицы 7 для настраиваемой модификации ОНК.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенной массы груза.

5.5.6.3 Повторить операции по пп. 5.5.6.1, 5.5.6.2 два раза.

5.5.6.4 Установить переключатель в окне БОДа в положение РАБОТА.

## 5.6 Настройка каналов измерения давления ОНК-140-20

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться отображения на верхнем ИЖЦ сообщения "Н13". При этом на средний ИЖЦ выдается измеренное значение давления на настраиваемый преобразователь давления (ПрД) Р1.

Задать на ПрД нулевое давление (0 МПа) путем выключения гидравлических насосов крана-трубоукладчика.

С целью сброса давлений из гидравлических магистралей, отклонить поочередно все рукояти управления краном сначала вперед, затем назад.

Резистором R2 выставить на среднем ИЖЦ нулевое значение давления.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться отображения на верхнем ИЖЦ сообщения "Н14". При этом на средний ИЖЦ выдается измеренное значение давления на настраиваемый ПрД (Р1).

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н14.0".

Нажать на время 1 с кнопку "(" (43), проконтролировать короткий звуковой сигнал, затем отпустить кнопку.

## 5.7 Настройка модуля защиты от опасного напряжения

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н15" (занесение признака наличия модуля защиты от опасного напряжения). При этом на средний ИЖЦ выдается значение коэффициента, занесенное ранее в память ОНК.

Нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н15.1".

Нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), установить на среднем ИЖЦ значение коэффициента: 0, если в комплект поставки не входит МЗОН; 1, если входит МЗОН  со сферическим  пластмассовым кожухом; 2, если входит МЗОН с прямоугольным металлическим кожухом.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

# 6 Использование по назначению

ВНИМАНИЕ! В оНК установлен регистратор параметров (РП) [блок телеметрической памяти (БТП)] с часами реального времени, фиксирующий рабочие параметры, указанные в п. 1.2.3, в течение четырех последних часов работы крана, а также степень нагрузки крана в течение всего срока службы последнего.

## 6.1 Эксплуатационные ограничения

Запрещается начинать работу, не убедившись в правильности установки режимов работы трубоукладчика.

РАБОТА ВБЛИЗИ ЛЭП должна ПРОизВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАРЯДА-ДОПУСКА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА, определяющего безопасные условия работы.

Запрещается эксплуатация ограничителя с поврежденными пломбами.

Наличие ограничителя на кране-трубоукладчике не снимает ответственности с крановщика в случае опрокидывания или поломки узлов крана.

## 6.2 Подготовка изделия к использованию

Схема включения ограничителя на кране приведена на рисунках 2 и 3.

Перед включением ограничителя необходимо изучить назначение элементов индикации и органов управления на передней панели БОДа (см. рисунок 5 и п. 2.1.4).

При работе с ограничителем необходимо помнить:

- при больших углах наклона стрелы дается предупреждение о приближении к максимально допустимому углу наклона миганием индикатора (19);

- при попытке опустить стрелу на угол, меньший угла наклона, соответствующего максимальному вылету, мигает индикатор 19;

- при превышении предельных углов поперечного и продольного крена платформы трубоукладчика мигают соответственно единичные индикаторы 25, 26 с одновременным включением индикатора "90 %" и прерывистого звукового сигнала;

- при достижении перегрузки в режиме работы в колонне ОНК-140-46 не производит останов механизмов крана;

- при отказе датчиков работа крана запрещается, отключается реле ограничителя и зажигается индикатор СТОП.

- ограничитель не имеет собственного переключателя для подачи напряжения питания. Включение ОНК производится тумблером на пульте управления крана. О включении ограничителя свидетельствует загорание индикатора ВКЛ (индикатор 5 на рисунке 5) на передней панели БОДа.

Переключение режимов положения противовеса в ОНК-140-46 производится автоматически по сигналу с переключателя положения противовеса, крановщик лишь вводит (подтверждает) режим в память нажимая кнопку (43).

Если включение ОНК производится при температуре менее минус 10°С, включается обогрев ИЖЦ, о чем свидетельствует загорание индикатора ТС (4).

Если ОНК эксплуатируется при температурах ниже минус 30°С, то выдача информации на ИЖЦ начнется после их прогрева в течение 5 мин.

## 6.3 Использование изделия

6.3.1 Включение ОНК

Включить тумблер подачи питания в цепи управления крана. При этом на БОДе должен загореться индикатор ВКЛ.

После прохождения теста индикации ограничитель перейдет в рабочий режим.

6.3.2 Ввод режимов работы крана

Операции по п. 6.3.2 выполнять только в случае необходимости изменения режимов работы или при выдаче на верхний индикатор сообщений "Е 30", "Е 31".

Установить нажатием соответствующих кнопок необходимый режим работы трубоукладчика (кнопки 39 и 40) и режим работы с противовесом (кнопки 37 и 38).

При этом на индикаторы БОДа выдаются:

- на верхний ИЖЦ - код модификации ОНК (первые две цифры при отсчете слева - направо) и типа крана (последние две цифры):

20.01 – ТГ-321;	20.05 – ТГ-121Я;	20.09 – ТГ-221Я-1	92.08 – ТБ - 02;;

20.02 – ТГ-503;	20.06 – ТГ-503;	20.10—ТГ-121Я-1;

20.03 – ТГ-221;	20.07 – ТГ-301Я;	46.01 – ТГ- 124А;

20.04 – ТГ-301;	20.08 – ТГ-301Я-1;	46.02 – ТГ- 124;

- на нижний ИЖЦ - цифровой код режимов работы с противовесом и трубоукладчика с символом "Р-" впереди.

Примечание - Показания среднего ИЖЦ не контролировать.

В ограничителе предусмотрены следующие режимы работы трубоукладчика (ОНК автоматически исключает режим работы, не предусмотренный на данном типе крана):

- код "Р-00" - противовес откинут, одиночная работа трубоукладчика;

- код "Р-01" - противовес придвинут, одиночная работа трубоукладчика;

- код "Р-02" - противовес отсутствует, одиночная работа трубоукладчика;

- код "Р-03" - противовес откинут, работа в колонне;

- код "Р-04" - противовес придвинут, работа в колонне;

- код "Р-05" - противовес отсутствует, работа в колонне.

Если индицируемые режимы работы трубоукладчика соответствуют желаемым, нажать кнопку "(" (43). При этом ОНК перейдет в рабочий режим (работа трубоукладчика разрешается).

Запрещается начинать работу, не убедившись в правильности установки режимов работы трубоукладчика.

6.3.3 Тестовый контроль

Тестовый контроль ОНК проводится один раз в день перед началом рабочей смены.

Для проверки работоспособности ОНК необходимо нажать кнопку ТЕСТ.

При прохождении тест-программы ограничителя на всех ИЖЦ перебираются цифры от 9 до 1, затем группами поочередно, слева - направо, сверху - вниз, зажигаются единичные индикаторы, а также сигнальные индикаторы НОРМА и СТОП.

Убедитесь, что все индикаторы и все сегменты ИЖЦ функционируют.

После прохождения теста на верхний ИЖЦ выдается значение момента опрокидывания крана, на средний ИЖЦ - наименование, а на нижний ИЖЦ - величина одного из дополнительно контролируемых параметров крана (см. п. 2.1.4).

Для выхода в рабочий режим нажмите кнопку ТЕСТ.

6.3.4 Работа крана вблизи линий электропередачи

Рекомендации по п. 6.3.4 выполнять только для ограничителей нагрузки крана с индексом "М" в конце обозначения (например, ОНК-140-20М), которые комплектуются модулем защиты от опасного напряжения (МЗОН).

Подготовка к работе и работа крана вблизи ЛЭП должна выполняться в строгом соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубо-укладчиков".

При попадании оголовка стрелы (с установленным на нем модулем защиты от опасного напряжения) в зону воздействия электрического поля ЛЭП частотой 50 Гц срабатывает МЗОН и ограничитель сигнализирует об обнаружении ЛЭП красными индикаторами ОПАСНО (18) и СТОП (3).

Дальность обнаружения ЛЭП напряжением 0,22 кВ - не менее 3 м (расстояние между оголовком стрелы и ближайшим к нему проводом ЛЭП в передней полусфере).

Воздушные ЛЭП напряжением свыше 110 кВ ограничитель (МЗОН) обнаруживает на расстоянии в несколько сот метров.

МЗОН помогает машинисту своевременно обнаружить ЛЭП. При сознательном нарушении Правил не может быть гарантирована защита от поражения электрическим током.

При срабатывании МЗОНа с прямоугольным металлическим кожухом на нижний индикатор выдается верхнее значения напряжения диапазона МЗОНа, в котором произошло обнаружение ЛЭП в кВ.

Если при осмотре зоны работы выяснилось, что в зоне работы ЛЭП отсутствует, а срабатывание МЗОНа вызвано высоковольтной линией, находящей вне зоны работы, допускается не устанавливать координатную защиту, а нажав кнопу "ВЫБОР П" перейти на более высоковольтный диапазон срабатывания МЗОНа.

## 6.4 Возможные неисправности ОНК и способы их устранения

Программно-аппаратные средства ограничителя ОНК-140 позволяют проверить исправность основных его узлов и локализировать неисправность путем выдачи на верхний индикатор ее кода (таблица 8).

При неработоспособности ограничителя поиск его неисправности рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- проверить БОД и датчики на отсутствие внешних механических повреждений;

- проверить исправность механизмов привязки датчиков;

- проверить кабельную разводку, исправность электрических соединительных цепей датчиков и блока обработки данных (БОДа).

6.4.3 Неисправности ограничителя, которые могут быть диагностированы и устранены непосредственно на кране, приведены в таблице 8.

Работы по устранению неисправностей, требующие вскрытия блоков и датчиков ограничителя ОНК-140, должны выполнять аттестованные наладчики приборов безопасности ремонтных или сервисных предприятий.

Таблица 8

| Характер и проявление yеисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При подачи на ограничитель напряжения питания бортовой сети машины загорается только красный индикатор СТОП | Поврежден кабель питания ОНК. Нарушен контакт в разъеме Х1 (Х1:23, Х1:24). Напряжение в бортсети машины больше допустимого значения. Сгорел предохранитель | Заменить поврежденный кабель. Восстановить контакт в разъеме. Уменьшить напряжение заменой реле-регулятора напряжения. Заменить предохранитель |
| После выхода ограничителя в рабочий режим звучит звуковой сигнал и на верхнем индикаторе отображается код "Е 01" | Обрыв или КЗ в кабеле датчика (ПрУ, ДУК или поршневого ПрД). Уход нуля датчика (ПрУ, ДУК или поршневого ПрД). Неисправен датчик | Устранить обрыв или КЗ в кабеле датчика. Провести коррекцию нуля датчика (п. 5.5). Заменить датчик и провести его настройку по п. 5.5 |
| То же, но отображается код "Е 02" | Неисправен жгут ДУГМ. Неисправен ДУГМ | Проверить исправность жгута. Заменить ДУГМ и провести его настройку по п. 5.4 |
| То же, но отображается код "Е 03" ("Е 04") | Неисправен жгут датчика продольного (поперечного) крена. Неисправен датчик крена | Проверить исправность жгута дат-чика крена. Заменить датчик крена |
| То же, но отображается код "Е 05" | Обрыв или КЗ в кабеле штокового ПрД. Уход нуля ПрД. Неисправен преобразователь | Устранить обрыв или КЗ в кабеле преобразователя. Провести коррекцию нуля преобразователя (п. 5.5). Заменить преобразователь и провести его настройку по п. 5.5 |
| То же, но отображается код "Е 10" | Отсутствует питание на МЗОНе или неисправен жгут модуля. Неисправен МЗОН | Проверить наличие напряжения питания и исправность цепей жгута модуля. Заменить МЗОН |
| То же, но отображается код "Е 11" | МЗОН находится в зоне действия ЛЭП | Прекратить работу. В случае отсутствия опасности, переключить МЗОН на более высокий диапазон работы, нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36) |
| То же, но отображается код "Е 12" | Сработал выключатель сматывания каната | Поднять груз |
| То же, но отображается код "Е 21" | Отказ кварцевого резонатора | Заменив плату контроллера, произвести привязку и настройку ОНК |
| То же, но отображается код "Е 22" | Постоянно замкнута одна из кнопок клавиатуры БОДа | Заменить плату модуля индикации БОДа |
| То же, но отображается код "Е 23" | Сбой программы | Выключить и включить питание |
| То же, но отображается код "Е 24" | Сбой контрольной суммы микросхемы настроечного ПЗУ (DD7) | Провести регулирование ограничителя по п. 5 |
| То же, но отображаются коды "Е 25", "Е 26", "Е 27" или "Е 28" | Отказ микросхем настроечного ПЗУ (DD7) или "черного ящика" (DD8, DD9, DD10) | Заменив плату контроллера, произвести привязку и настройку ОНК |
| То же, но отображаются коды "Е 30" или "Е 31" | Сбой введенного режима работы трубоукладчика | Произвести ввод режима работы по п. 6.3.2 |
| На верхний ИЖЦ выдается код "Н ХХ" | Переключатель РАБОТА-НАСТ-РОЙКА БОДа находится в положении НАСТРОЙКА. Отказ переключателя | Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА. Заменив плату контроллера, произвести привязку и настройку ОНК |
| На нижний ИЖЦ выдается код "Р-ХХ" | Ограничитель ждет ввода режима работы трубоукладчика | Нажать кнопку "(" (43) |

# 7 Техническое обслуживание

## 7.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) ограничителя ОНК-140 обеспечивает постоянную его готовность к эксплуатации, безопасность работы крана.

Установленная настоящей инструкцией периодичность обслуживания ограничителя должна соблюдаться при любых условиях эксплуатации и в любое время года.

ТО ограничителя проводить одновременно с техническим обслуживанием крана.

При ТО ограничителя соблюдать меры безопасности, предусмотренные при проведении технического обслуживания крана.

Для проведения технического обслуживания необходимо своевременно подготовить требуемые материалы, приборы и инструменты. Кран поместить в крытое, не задымленное, а зимой - в утепленное помещение.

## 7.2 Виды технического обслуживания

Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежесменное ТО (ЕО);

- первое периодическое техническое обслуживание (ТО-1);

- второе периодическое техническое обслуживание (ТО-2);

- сезонное ТО (СО).

## 7.3 Порядок технического обслуживания

7.3.1 Ежесменное техническое обслуживание

ЕО производится машинистом.

ЕО предусматривает следующие виды работ:

- внешний осмотр и очистка блоков и датчиков от пыли и грязи;

- проверка функционирования ограничителя: отсутствие повреждений ИЖЦ, единичных и сигнальных индикаторов, элементов коммутации (самотестирование по п. 6.3.3).

### 7.3.2 Первое периодическое техническое обслуживание (ТО-1)

ТО-1 производится наладчиком приборов безопасности не реже 1 раза в месяц.

ТО-1 предусматривает проверку ограничителя контрольными грузами (см. п. 7.3.5) и, при необходимости, подстройку ОНК по результатам его проверки.

### 7.3.3 Второе периодическое техническое обслуживание (ТО-2)

ТО-2 производится наладчиком приборов безопасности не реже 1 раза в квартал.

ТО-2 предусматривает выполнение работ, предусмотренных ЕО и ТО1, а также проверку защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП (см. п. 7.3.6).

7.3.5 Сезонное обслуживание

СО проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации крана.

СО предусматривает следующие виды работ:

- работы ЕО;

- проверку состояния датчиков, соединительных кабелей и разъемов;

- проверку состояния уплотнений (в том числе и кабины) и лакокрасочных покрытий;

- устранение обнаруженных недостатков;

- проверку ограничителя контрольными грузами (см. п. 7.3.5);

- подстройку ОНК, при необходимости, по результатам его проверки по п. 7.3.5;

- проверку, при необходимости, защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП (см. п. 7.3.6);

- считывание, при необходимости, информации о наработке крана (см. п. 6.3.3.2); - считывание, при необходимости, информации с РП (БТП) в соответствии с инструкцией ЛГФИ.408844.009 И1 (ЛГФИ.301412.101 И1 для ОНК-140, выпускаемых с 01.04.2007).

Считывание информации с ОНК (с последующим его опломбированием) должен производить инженерно-технический работник (ИТР), ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, специалист сервисной или ремонтной организации по обслуживанию данных приборов безопасности.

7.3.5 Проверка ограничителя с контрольными грузами

Операции по подстройке ОНК, указанные в п. 7.3.5, должен проводить наладчик приборов безопасности, имеющий право на проведение регулировочных работ ОНК-140.

При выполнении операций по п. 7.3.5 использовать:

- набор аттестованных испытательных грузов, масса которых измерена с погрешностью не более ( 1 %;

- рулетку металлическую класса точности 2 по ГОСТ 7502-98 (например, ЗПК3-100АУЛ/1); длина рулетки при измерении вылета должна быть не менее максимального значения вылета для данного типа крана.

Вылет должен быть установлен по рулетке с погрешностью не более ( 2 см.

Работы по п. 7.3.5 вести в режиме, соответствующем одиночной работе крана: "Р-00".

7.3.5.1 Установить (по грузовой характеристике крана) максимальное значение вылета и поднять груз, величина массы которого соответствует установленному вылету.

Ограничитель не должен срабатывать.

Если ограничитель сработал, выполнить п. 7.3.5.2.

Опустить груз.

Увеличить массу груза на 10 % и поднять его.

Ограничитель должен сработать.

Если ограничитель не срабатывает, выполнить п. 7.3.5.3.

7.3.5.2 Установить (по грузовой характеристике крана) минимальное значение вылета и поднять груз, величина массы которого соответствует установленному вылету.

Ограничитель не должен срабатывать.

Опустить груз.

Увеличить массу груза на 10 % и поднять его.

Ограничитель должен сработать.

Если ограничитель не срабатывает, выполнить настройку ОНК согласно п. 5.

7.3.5.3 Для корректировки срабатывания ОНК выполнить следующие работы:

- вскрыть люк на верхней боковой стенке БОДа (см. рисунок 5), открывающий доступ к элементам настройки ограничителя;

- установить по рулетке с погрешностью не более (2 см минимальное значение вылета (согласно грузовой характеристике) для данного типа крана;

- проверить правильность показаний вылета по индикаторам БОДа.

Если вылет на индикаторе отличается от реального более чем на 10 см, произвести корректировку показаний путем изменения угла наклона датчика угла наклона стрелы.

Плавно поднять груз, величина массы которого соответствует установленному значению вылета, и с помощью резистора R1 (для ОНК с ПрУ или с ДУК) или R2 (для ОНК с ПрД) установить на нижнем ИЖЦ значение массы поднимаемого груза.

Опустить груз.

7.3.5.4 Закрыть и опломбировать боковую крышку БОДа.

7.3.5.5 Сделать отметку о проведенных работах в паспортах ограничителя и крана.

### 7.3.6 Проверка защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП

Проверку срабатывания защиты ограничителя ОНК-140 (МЗОНа) при приближении оголовка стрелы крана к ЛЭП производить на специальной площадке с использованием макета ЛЭП (см. п. 7.3.6.1) по методике п. 7.3.6.2 или с помощью имитатора ЛЭП (например, с помощью прибора "ИЛЭП" ТУ-09.98-10.00.000, изготовляемого НПО "Техкранэнерго", г. Владимир) по методике, указанной в эксплуатационной документации последнего, плавно приблизив антенну прибора к ближайшей части антенны МЗОНа на расстояние (0,33(0,07) м.

Примечание - При приближении антенну прибора располагать перпендикулярно продольной оси МЗОНа. Измерение расстояния производить линейкой с длиной 0,5 м.

7.3.6.1 Макет ЛЭП

Проверку срабатывания защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП производить на специальной площадке, оборудованной макетом трехфазной четырехпроводной воздушной ЛЭП напряжением 220/380 В.

Площадка должна находиться вне зоны влияния посторонних воздушных ЛЭП, на удалении от них не менее:

50 м при напряжениях ЛЭП от 0,22 до 1 кВ;

75 м при напряжениях ЛЭП от 1 до 20 кВ;

200 м при напряжениях ЛЭП свыше 35 кВ.

На площадке на расстоянии не менее 15 м друг от друга должны быть установлены две опоры с подвешенной (на изоляторах) на высоте не менее 6 м от поверхности земли четырехпроводной линией, выполненной изолированным проводом.

Для подключения макета ЛЭП к сети 220 В на одной из опор должен быть установлен рубильник и индикатор (электрическая лампочка) наличия напряжения в макете ЛЭП.

Напряжение к макету четырехпроводной ЛЭП должно подаваться подземным кабелем со стороны, противоположной стороне подъезда крана.

Вдоль нижнего провода линии, на его уровне и на расстоянии от него (3(0,1) м должен быть установлен капроновый канат, ограничивающий приближение к проводу оголовка стрелы крана.

7.3.6.2 Проверка срабатывания МЗОНа

Установить на площадке кран-трубоукладчик так, чтобы стрела была перпендикулярна линиям электропередачи, а расстоянии от оси крепления стрелы до воображаемой вертикальной плоскости, проходящей через ограничительный канат макета ЛЭП, было равным (5(1) м (см. рисунок 17).

Приблизить оголовок стрелы крана (МЗОНа) к ЛЭП путем медленного и плавного опускания стрелы в сторону линий макета ЛЭП до момента срабатывания защиты ОНК: включения индикатора ОПАСНО (18) и загорания индикатора СТОП (3).

Дальность обнаружения ЛЭП (расстояние между оголовком стрелы и ближайшим к нему проводом линии макета) напряжением 0,4 кВ должна быть не менее 3 м.

Сделать отметку о проведенных работах в паспортах ограничителя и крана.

Рисунок 17 - Проверка срабатывания МЗОНа

# 8 Упаковка, правила хранения и транспортирования

8.1 Перед упаковыванием ограничитель законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения группы изделий III-1, вариант временной защиты ВЗ-10 или В3-14 с предельным сроком защиты без переконсервации шесть месяцев.

8.2 Законсервированный ограничитель и эксплуатационную документацию упаковывать в ящики по ГОСТ 2991-85.

Перед упаковыванием ограничителя транспортную тару выстлать бумагой битумированной ГОСТ 515-77 или паpафиниpованной 
ГОСТ 9569-79 таким образом, чтобы концы бумаги были выше краев тары на величину, большую половины длины и ширины ящика.

В каждый ящик с ограничителем вложить упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование или шифр изделия;

- перечень составных частей изделия и их количество;

- дату упаковывания;

- штамп упаковщика и контролера.

8.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы У: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 (С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25 (С.

Хранение ограничителей производить в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в нераспечатанном виде.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Срок хранения ограничителей - не более шести месяцев.

8.4 Ограничители допускают транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 20790-93 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) 
ГОСТ 15150-69: температура воздуха от минус 50 до плюс 60(С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25(С.

Расстановка и крепление ящиков с ОНК в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения, ударов, толчков и воздействия атмосферных осадков.

8.5 При хранении и транспортировании допускается укладка ящиков с ограничителями не более, чем в три ряда. Ящики должны находиться в положении, соответствующем манипуляционным знакам.