48 8122

ОГРАНИЧИТЕЛЬ  НАГРУЗКИ  КРАНА

( ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ )

ОНК – 140

Руководство по эксплуатации

ЛГФИ.408844.009-18 РЭ

#### Содержание

1 Описание и работа изделия						3

1.1 Назначение изделия							3

1.2 Характеристики изделия						4

1.3 Состав ограничителя							7

1.4 Устройство и работа ограничителя					7

1.5 Маркировка и пломбирование						12

2 Описание и работа составных частей изделия			13

2.1 Блок обработки данных						13

2.2 Блок питания и выходных реле					20

2.3 Датчики первичной информации					20

2.3.1 Преобразователь усилия						20

2.3.2 Датчик угла маятниковый						20

2.3.3 Датчик угла поворота платформы (азимута)				21

3 Меры безопасности							21

4 Монтаж ограничителя							21

4.1 Установка блока обработки данных					22

4.2 Установка блока питания и выходных реле				23

4.3 Установка преобразователя усилия					23

4.4 Установка датчика угла наклона стpелы маятникового			24

4.5 Установка датчика угла поворота платформы (азимута)			25

4.6 Подключение ограничителя к электросхеме крана			26

5 Регулирование							27

5.1 Подготовка ОНК к регулированию					28

5.2 Настройка канала датчика поворота платформы (азимута)		29

5.3 Ввод кода программы (типа крана)					30

5.4 Настройка канала вылета стрелы					31

5.5 Настройка канала веса груза и срабатывания ограничителя		32

5.6 Установка режима работы модуля защиты от опасного напряжения	35

5.7 Занесение даты установки ограничителя на кран			36

6 Комплексная проверка						36

7 Сдача смонтированного и состыкованного изделия			37

8 Использование по назначению					37

8.1 Эксплутационные ограничения (Меры безопасности)			37

8.2 Подготовка изделия к использованию					37

8.3 Использование изделия						38

8.3.1 Включение ОНК							38

8.3.2 Ввод режимов работы крана						38

8.3.3 Тестовый контроль							39

8.3.4 Считывание информации о наработке крана				39

8.3.5 Ввод координатной защиты						40

8.4 Возможные неисправности ОНК и способы их устранения		44

9 Техническое обслуживание						46

9.1 Общие указания							46

9.2 Виды технического обслуживания					47

9.3 Порядок технического обслуживания					47

9.3.1 Ежесменное техническое обслуживание				47

9.3.2 Первое периодическое техническое обслуживание (ТО-1)		47

9.3.3 Второе периодическое техническое обслуживание (ТО-2)		47

9.3.4 Сезонное техническое обслуживание				47

9.3.5 Проверка ограничителя с контрольными грузами			48

10 Упаковка, правила хранения и транспортирования			49

Приложение А Режимы работы крана					50

Настоящий документ является руководством по эксплуатации ограничителя нагрузки крана (ограничителя грузоподъемности) ОНК-140 модификаций ОНК-140-ХХ (Х – целое число от 0 до 9), указанных в таблице 4, на кранах, перечисленных в этой же таблице.

В руководстве изложены: сведения о конструкции и принципе действия ограничителя нагрузки крана ОНК-140 (в дальнейшем - ограничитель или ОНК); указания по монтажу составных частей ограничителя на кране и порядке их подключения к электрической схеме крана; настройка и проверка работоспособности ограничителя; подготовка к работе и порядок работы; указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации ОНК; способы устранения характерных неисправностей; указания по техническому обслуживанию; правила хранения, упаковки и транспортирования.

Руководство по эксплуатации (РЭ) входит в состав обязательных эксплуатационных документов, предусмотренных паспортом указанных выше кранов и их модификаций.

# 1 Описание и работа изделия

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Ограничитель нагрузки крана ОНК-140 предназначен для установки стреловые краны и служит для защиты последних от перегрузок и опрокидывания при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях или в зоне линий электропередачи (координатная защита) и для отображения информации о фактической массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, степени загрузки крана, величине вылета, высоте подъема оголовка стрелы, ее длине и угле наклона относительно горизонта.

Встроенный в ОНК регистратор параметров (РП) (блок телеметрической памяти (БТП)( с часами реального времени обеспечивает запись и долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, указанных в п. 1.2.1, а также о степени нагрузки крана в течение всего срока службы ограничителя (12 лет).

Порядок работы с РП (БТП) ограничителя изложен в инструкции ЛГФИ.408844.009 И1 (ЛГФИ.301412.101 И1 для ограничителей ОНК-140, выпускаемых с 01.04.2007), входящей в состав комплекта поставки (по отдельному заказу) приборов считывания - считывателей телеметрической информации) СТИ-1, СТИ-1М (СТИ-3).

1.1.2 ОНК в зависимости от режима работы и геометрии рабочего оборудования крана производит выборку одной из заложенных в память программ грузовых характеристик и воспроизводит ее в виде заградительной функции, т. е. зависимости между вылетом и массой груза, при превышении которой формируются выходные команды управления блокировочными устройствами грузоподъемных механизмов.

## 1.2 Характеристики изделия

1.2.1 Ограничитель выдает цифровую информацию:

- о моменте опрокидывания крана MОПР (относительно его максимально допустимого значения; с учетом момента, создаваемого пустой стрелой), в процентах, если MОПР ( 100 %, или о степени загрузки крана относительно максимальной грузоподъемности, если MОПР ( 100 %;

- о величине вылета крюка R, в метрах;

- о фактической массе поднимаемого груза Q, в тоннах;

- о длине стрелы L, в метрах;

- о высоте подъема оголовка стрелы H, в метрах;

- о максимальной грузоподъемности QMAX (в тоннах) на данном вылете R;

- об угле азимута поворотной платформы g, в градусах;

- об угле наклона стрелы относительно горизонта a, в градусах;

- о величине усилия в грузовом канате или в канате подъема стрелы РП, в килограммах-силах.

1.2.2 Ограничитель сигнализирует:

- зеленым индикатором НОРМА - о нормальном режиме работы 
крана;

- желтым или зеленым индикатором "90 %" и прерывистым звуковым сигналом - о том, что кран загружен не менее чем на 90 %;

- красным индикатором СТОП, прерывистым звуковым сигналом и отключает механизмы крана при превышении допустимого значения грузового момента, заложенного в программу на любом из режимов его работы;

- красным индикатором ТС - о срабатывании обогревателя [термостата (ТС)] ОНК;

- красным индикатором ВКЛ - о наличии напряжения +5 В на ОНК;

- красными индикаторами - о выбранных крановщиком для работы стреловом оборудовании, опорном контуре и схемы запасовки грузового каната;

- о введении режима координатной защиты включением соответствующих индикаторов (постоянным свечением) по числу введенных ограничений;

- красным индикатором СТОП, прерывистым звуковым сигналом, отключает механизмы крана и дополнительно включает мигающим светом соответствующие светодиоды по числу введенных ограничений без отключения зеленого индикатора НОРМА при достижении заданных ограничений типа Стена, Потолок, Поворот вправо (или Угол справа), Поворот влево (или Угол слева) [ координатная защита ].

Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают проверку исправности основных его узлов, линий связи с датчиками и локализуют неисправность путем выдачи на индикатор кода неисправности.

Ограничитель предназначен для работы в следующих условиях:

- при изменении температуры окружающей среды от минус 45 до плюс 55 °С;

- при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 (C.

Степень защиты корпусов ограничителя по ГОСТ 14254-96:

IР50 - для блоков исполнения У;

IР54 - для блоков исполнения Т;

IР55 - для датчиков исполнений У и Т.

1.2.3 Основные технические данные (не указанные выше), которые обеспечивает ограничитель, приведены в таблице 1.

Примечания

1 Определение погрешностей отображения информации на индикаторах жидкокристаллических цифровых (ИЖЦ) в статическом режиме проводится на заводе-изготовителе при производстве ОНК, а также после его ремонта в сервисных и ремонтных организациях (указанных в паспорте ЛГФИ.408844.009-05 ПС) или на заводе-изготовителе.

2 Массо-габаритные характеристики составных частей ограничителя приведены в паспорте ЛГФИ.408844.009-05 ПС.

Таблица 1

| Параметр |
| --- |
| наименование | значение |
| Диапазон изменения усилий РП, Н (кгс) 1 | 0-53900 (0-5500) |
| Диапазон изменения вылета крюка R, м | от 0 до 50 |
| Диапазон изменения высоты подъема оголовка стрелы Н,м | от 0 до 50 |
| Диапазон изменения угла наклона стрелы ( относительно горизонта | от минус 10 до плюс 90( |
| Дальность обнаружения воздушной ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц при напряжении 0,22-1 кВ, м, не менее | 3,0 |
| Погрешность отображения информации на ИЖЦ в статическом режиме: |  |
| - о степени загрузки (о моменте опрокидывания Mопр) крана, % | не более (5,0 |
| - о фактической массе поднимаемого груза Q, % 2) | не более (5,0 |
| - о максимальной грузоподъемности QMAX, % 3) - о длине стрелы L, м - о величине вылета R, м - о высоте подъема крюка Н, м - об угле наклона стрелы ( относительно горизонта | не более (1,5 не более(0,05 не более (0,3 не более (0,3 не более (0,2( |
| Срабатывание защиты при перегрузке крана, % | свыше 105 |
| Погрешность срабатывания защиты при перегрузке крана, %, не более | (5,0 |
| Погрешность задания ограничений координатной защиты, не более: - предельного угла поворота платформы крана (угла азимута) для ограничений Поворот вправо и Поворот влево - высоты подъема оголовка стрелы для ограничения Потолок, м - проекции вылета стрелы на исходную линию для ограничения Стена, м | (1,0( (1,0 (0,4 |
| Коммутационная способность контактов реле постоянного тока БОДа, не более | 24 В, 10 А |
| Коммутационная способность контактов реле переменного тока (частота 50 Гц), БПВРа, не более | 380 В, 10 А |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
| Диапазон изменения напряжения питания постоянного тока относительно номинального значения, В | от 20,4 до 30,0 |
| Номинальное напряжение питания переменного тока [частота (50±1) Гц], В | 220 |
| Диапазон изменения напряжения питания переменного тока (частота 50 Гц), В | от 198 до 242 |
| Потребляемая мощность от источника питания переменного тока, В(А, не более | 110 |
| Диапазон рабочих температур, (С | от минус 45 до плюс 55 |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °C для блоков (датчиков), %, не более | 98 (100) |
| ---------------------- 1) 1 кгс = 9,80665 Н ≈ 9,8 Н 2) Относительно максимальной грузоподъемности на данном вылете R. При массе груза менее 2 т погрешность не превышает ( 0,1 т 3) При массе груза менее 6 т погрешность не превышает ( 0,1 т |

## 1.3 Состав ограничителя

Таблица 2 - Состав ОНК-140-ХХ

| Наименование составной части | Тип, маркировка | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок обработки данных ( | БОД-ХХ | ЛГФИ.408843.005-ХХ | 1 |
| Блок питания и выходных реле (( | БПВР-01 | ЛГФИ. 484461.002-01 | 1 |
| Преобразователь усилия | ПрУ | ЛГФИ.404176.028 | 1 |
| Датчик азимута | ДА-01 | ЛГФИ.401221.003-01 | 1 |
| Датчик угла маятниковый | ДУГМ-0Х | ЛГФИ.401221.016-0Х | 1 |
| Жгуты | См. ЛГФИ.408844.009-0Х ПС |
| ---------------------- () Номер модификации БОДа совпадает с номером модификации ОНК (например, БОД-105 входит в комплект поставки ограничителей ОНК-140-105) (() Некоторые модификации блоком БПВР не комплектуются |

## 1.4 Устройство и работа ограничителя

1.4.1 Принцип действия ограничителя (см. рисунок 1) основан на последовательном опросе и преобразовании аналоговых сигналов с датчиков в цифровой код, определении угла и длины стрелы, расчете цифровыми методами величины вылета, высоты подъема (по заданным геометрическим размерам рабочего оборудования крана), а также вычислении фактической массы груза и степени загрузки крана с последующим их сравнением с предельно-допустимыми значениями при выбранном режиме работы.

Ниже приведены сокращения, используемые при описании работы ОНК:

- АЦП - аналого-цифровой преобразователь;

- БОД - блок обработки данных;

- ДА - датчик угла [азимута (ДА)];

- ДУГМ - датчик угла маятниковый (датчик угла наклона стрелы);

- МК - микроконтроллер;

- ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;

- ОМК - однокристальный микроконтроллер;

- ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

- ПрУ - преобразователь (датчик) усилия;

- РП - регистратор параметров крана;

- Rt - терморезистор - датчик температуры.

Рисунок 1 - Блок-схема ограничителя

1.4.2 БОД подключается к системе управления крана (см. рисунки 
2-4) посредством разъемов: через разъем Х1 БОДа проходят цепи управления исполнительными механизмами, цепи питания ограничителя, сигналы с концевых выключателей, связанных с ручками управления крана; датчики подключаются к прибору через индивидуальные разъемы.

1.4.3 Работа изделия осуществляется под управлением программы, заложенной в память микроконтроллера (МК) БОДа.

Программное обеспечение включает в себя подпрограмму тестирования, подпрограмму настройки и рабочую программу.

При запуске (нажатии клавиши ТЕСТ) подпрограммы тестирования вычислитель проверяет исправность оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), модуля индикации (МИ) и однокристального микроконтроллера (ОМК). Кроме того, после подачи напряжения питания и в процессе работы ведется контроль состояния линий связи датчиков (на обрыв и замыкание) и контроль исправности ОМК.

Рисунок 2 – Схема подключения составных частей ОНК-140-104 на кране

Рисунок 3 – Схема подключения составных частей ОНК 140-105 на кране

Рисунок 4 – Схема подключения составных частей ОНК

(кроме ОНК-140-104, -105) на кране

При прохождении теста самоконтроля в трех младших разрядах всех индикаторов жидкокристаллических цифровых (ИЖЦ) последовательно отображаются цифры от 9 до 1 с частотой смены информации около 1 с и поочередно, слева - направо и сверху - вниз, кратковременно включаются светодиодные индикаторы

Подпрограмма настройки выполняется при установке переключателя "РАБОТА - НАСТРОЙКА" в положение НАСТРОЙКА. Переключатель находится в специальном люке на верхней или боковой стенке БОДа и используется при настройке и привязке ограничителя на кране. При этом имеется возможность изменения содержимого настроечного ПЗУ.

Рабочая программа выполняется при установке переключателя "РАБОТА - НАСТРОЙКА" в положение РАБОТА.

1.4.4 Управление работой изделия (ввод режимов работы крана и (или) параметров координатной защиты, индикация режимов работы и (или) рабочих параметров крана( осуществляется с лицевой панели БОДа (см. рисунок 6).

Расчет параметров грузоподъемности крана и степени его загрузки осуществляется в БОДе по значениям информационных сигналов с датчика угла наклона стрелы и датчика усилия (зависящих от веса груза на крюке крана).

По результатам расчета, при достижении предельных состояний режимов работы крана (грузоподъемности, углу поворота крана в режиме координатной защиты и др.), БОД выдает сигналы на реле отключения механизмов крана.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка изделия наносится на боковой стенке БОДа и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя (наносится на лицевой панели);

- условное обозначение типа изделия и его модификации;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.2 Маркировка на составные части ОНК наносится непосредственно на их корпуса или на жгуты, подходящие к ним, и содержит:

- условное обозначение блока в соответствии с таблицей 2;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.3 Пломбирование изделий, входящих в комплект ОНК, производится ОТК предприятия-изготовителя в местах крепления их крышек (пломбы типа А и Б).

В БОДе дополнительно пломбируется (см. рисунок 5) люк для доступа к элементам настройки (пломба типа Б), который пломбируется пломбой завода-изготовителя крана.

1.5.4 Снятие и установку пломб ограничителя нагрузки в эксплуатации производит инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, с отметкой в паспорте ограничителя.

Рисунок 5 - Расположение пломб на БОДе

# 2 Описание и работа составных частей изделия

## 2.1 Блок обработки данных

2.1.1 БОД предназначен для выполнения необходимых расчетов, индикации параметров и режимов работы, а также для управления механизмами крана.

БОД, устанавливаемый в кабине крановщика, состоит из трех функционально законченных устройств (ФУ): источника питания (ИП), модулей индикации (МИ) и контроллера (МК), каждое из которых выполнено на отдельной печатной плате.

Электрическая связь между ФУ, а также между ФУ и выходными разъемами БОДа обеспечивается через кросс-плату.

2.1.2 ИП выполнен на двух интегральных модулях питания, конструктивно размещенных на кросс-плате БОДа, и предназначен для преобразования нестабильного входного напряжения ограничителя в стабилизированные напряжения.

ИП вырабатывает следующие стабилизированные напряжения:

- для питания МК и ДУГМ:		+15 В (100 мА) и минус 15 В (100 мА);

- для питания МК, МИ и датчиков:		+5 В (200 мА);

- для питания датчиков:			минус 5 В (200 мА).

2.1.3 МК выполнен на основе большой интегральной схемы ОМК.

В состав ОМК входят:

- процессор;

- ПЗУ емкостью 16 кбайт;

- ОЗУ емкостью 512 байт;

- 14-разрядный АЦП;

- шестиразрядный коммутатор входа АЦП;

- контроллер клавиатуры и индикации.

Кроме ОМК, на плате контроллера (МК) размещены:

- регистратор параметров (РП) крана [блок телеметрической памяти (БТП)];

- восемь силовых ключей управления исполнительными механизмами крана;

- входные усилители преобразователей усилия и датчика угла маятникового;

- защитные диоды;

- настроечное ОЗУ для хранения параметров настройки конкретной модели крана.

Функционирование ограничителя полностью определяется программой, "зашитой" в ПЗУ МК, и заключается в преобразовании сигналов с аналоговых датчиков в цифровой код, выполнении необходимых математических расчетов, отображении в цифровой форме рассчитанных значений параметров и формировании выходных сигналов управления исполнительными реле.

2.1.4 МИ предназначен для отображения (на трех ИЖЦ) в цифровом виде рабочих параметров и режимов работы (светодиодные индикаторы) крана, выдачи предупреждающего об опасности звукового сигнала и ввода режимов работы крана.

На плате МИ размещена также схема управления обогревом, которая включает подогреватели под ИЖЦ при температуре менее минус 10 °С.

Плата МИ крепится к лицевой панели БОДа.

Назначение элементов индикации и органов управления лицевой панели показано на рисунке 6 и приведено ниже.

Зеленый индикатор Норма (1) указывает, что кран работает с нагрузкой, безопасной для его конструкции.

Желтый (или зеленый) индикатор "90 %" (2) указывает, что нагрузка крана по массе поднимаемого груза составляет более 90 % от максимально допустимой величины.

Красный индикатор Стоп (3) сигнализирует о нахождении крана в опасной зоне (превышение допустимого значения грузового момента), в которой фактическая нагрузка достигает более 105 %.

Рисунок 6 - Лицевая панель БОДа

Одновременное включение зеленого индикатора Норма и красного индикатора СТОП (1, 3) указывает о нахождении стрелы за пределами разрешенной рабочей зоны (нарушение геометрических размеров рабочей зоны крана). Одновременно с загоранием этих индикаторов срабатывает реле координатной защиты, которое блокирует движение всех механизмов крана, и выдается звуковой сигнал.

Индикаторы режима работы с гуськом (14, 17), срабатывания ограничителя подъема крюка или модуля защиты от опасного напряжения (18), фиксации второй секции гуська (23) и индикаторы опорного контура (25-29) в данных модификациях ОНК не используются.

Индикаторы запасовки полиспаста (19-22) отображают выбранную крановщиком схему запасовки полиспаста. Индикаторы мигают, если масса груза на крюке превышает допустимое значение на данной запасовке.

Пример - Если горят индикаторы 8 и 4, это значит, что выбрана запасовка 12 (сумма цифр, проставленных в непосредственной близости с включенными индикаторами запасовки).

Индикаторы координатной защиты (30-33) включаются (горят) при введении ограничений Потолок, Стена, Поворот вправо (или Угол справа), Поворот влево (или Угол слева) и мигают при достижении во время работы крана соответствующих ограничений.

Кроме того, эти индикаторы мигают при нарушении геометрических размеров рабочей зоны крана: превышен предельный угол подъема (30) или опускания стрелы (31).

При мигании хотя бы одного индикатора координатной защиты (30-33) срабатывает соответствующее реле координатной защиты (см. рисунки 2-4), блокирующее движения крана в данном направлении, и звучит звуковой сигнал.

Индикаторы смены группы индицируемых параметров (34, 35) указывают на одну из двух групп параметров, которая будет выдаваться для отображения на ИЖЦ:

- при включенном индикаторе 34 индицируются параметры, обозначенные на лицевой панели БОДа синим цветом ("MRQмах");

- при включенном индикаторе 35 индицируются параметры, обозначенные желтым цветом ("LП(Н)Q")(.

Индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) предназначены для отображения рабочих параметров крана.

В зависимости от выбранного режима индикации (индикаторы 34, 35) на ИЖЦ выдаются значения следующих параметров:

- на верхний индикатор - момента опрокидывания крана МОПР в процентах от максимально допустимого значения на данном вылете (с учетом массы груза и пустой стрелы) или длины стрелы L в метрах;

- на средний индикатор - вылета R в метрах или высоты H в метрах;

- на нижний индикатор - максимально допустимого веса на крюке на данном вылете QMAX в тоннах или фактической массы груза на крюке Q в тоннах.

Кроме ИЖЦ, в БОДе имеется также четырехразрядный семисегментный индикатор регистратора параметров (РП), место расположения которого показано на рисунке 5.

Индикатор РП предназначен для отображения (во время прохождения теста самоконтроля ограничителя, включающегося сразу же после подачи на БОД напряжения питания) на время 15-20 с нижеуказанных параметров в следующей последовательности:

а) суммарного числа циклов работы Ci крана;

б) наработки крана в моточасах;

в) текущего времени суток в формате "чч.мм" ("ч" – часы, "м" – минуты), при этом точка (".") мигает;

г) календарной даты: сначала отображается число ("Ч") и месяц ("М") в формате "ЧЧ.ММ", при этом точка (".") не мигает, а затем (спустя 3 с) – год ("Г") в формате "ГГГГ".

При отображении суммарного числа циклов нагружения Ci крана на индикатор РП сначала выдается сообщение "П1.1" и следом за ним четыре старших разряда отображаемого параметра, а затем (спустя 3 с) - сообщение "П1.2" и следом за ним четыре младших разряда индицируемого параметра.

При отображении наработки крана на индикатор РП сначала выдается сообщение "П2.1" и следом за ним четыре старших разряда значения отображаемого параметра, а затем (спустя 3 с) - сообщение "П2.2" и следом за ним четыре младших разряда значения индицируемого параметра.

После прохождения теста ограничитель переходит в рабочий режим и на индикатор РП непрерывно циклически выдаются значения текущего времени суток (время "московское") и календарной даты.

Параметры, выдаваемые на индикатор РП в процессе считывания данных из РП, указаны в инструкции ЛГФИ.301412.101 И1, поставляемой потребителю в комплекте с прибором считывания СТИ-3 (см. паспорт ЛГФИ.408844.009-ХХ ПС).

Последовательным нажатием кнопки ВЫБОР П (36) производится выбор номера настраиваемого параметра в режиме НАСТРОЙКА.

Кнопками ввода координатной защиты (37-40) производится ввод ограничений Потолок, Стена, Поворот вправо и Поворот влево.

Этими же кнопками в режимах ТЕСТ и НАСТРОЙКА производится увеличение [кнопка "+" (37)] или уменьшение [кнопка "–" (38)] номера параметра, выдаваемого на индикацию, и его величины, а также занесение их значений в настроечную память с помощью кнопки "(" (40, - ввод).

Кнопкой "☼" (ПОДСВЕТКА, 41) производится включение и выключение (при повторном нажатии этой кнопки) ламп подсветки индикаторов ИЖЦ в темное время суток. Кроме того, при нажатой кнопке "☼" осуществляется блокировка реле при срабатывании координатной защиты.

Кнопка ЧАСЫ (42) обеспечивает выдачу на средний и нижний индикаторы БОДа значений указанных на верхнем ИЖЦ параметров, хранимых в регистраторе параметров крана (РП) [блоке телеметрической памяти (БТП)] БОДа.

Тип выдаваемого на индикацию параметра РП зависит от числа нажатий на кнопку и отображается его кодом (номером) в двух младших (правых) разрядах верхнего ИЖЦ:

00 - дата установки ОНК на кран;

01 - наработка (моточасы работы) крана;

02 - характеристическое число N (приведенная наработка крана за суммарное число циклов С его нагружения), по величине которого судят о степени износа крана.

При однократном нажатии на кнопку ЧАСЫ на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "00", а на среднем и нижнем индикаторах - соответственно дата, месяц (например, 23.08) и год (например, 2004) установки ограничителя на кран.

При двукратном нажатии на кнопку ЧАСЫ на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "01", а на среднем и нижнем индикаторах - соответственно старшие и младшие разряды моточасов работы крана.

При трехкратном нажатии на кнопку ЧАСЫ на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "02", а на среднем и нижнем индикаторах - соответственно старшие и младшие разряды характеристического 
числа N.

Примечания

1 Время между двумя последовательными нажатиями кнопки не должно превышать 5 с.

2 По истечении 5 с после нажатия кнопки происходит автоматическое выключение режима индикации времени.

Кнопкой ТЕСТ (43) производится включение режима тестирования ОНК, при котором на всех ИЖЦ БОДа перебираются цифры от 9 до 1, затем поочередно группами (слева - направо, сверху - вниз) зажигаются единичные индикаторы, используемые в данной модификации ограничителя.

После прохождения теста на ИЖЦ БОДа выдается следующая информация:

- на верхний ИЖЦ - значение текущего момента опрокидывания крана;

- на средний ИЖЦ - наименование параметра;

- на нижний ИЖЦ - величина одного из следующих параметров (Выбор одного из этих параметров осуществляется нажатием кнопок "+" (37) и "–" (38)(:

AL (альфа) - угол наклона стрелы в градусах;

GA (гамма) - угол поворота платформы крана (угол азимута) в 
градусах;

РП - усилие на преобразователь усилия, в килограммах-силах;

t - температура окружающего воздуха в градусах Цельсия;

d1 - наличие на дискретном входе "D4" напряжения 24 В. При этом появление цифры 1 в разряде 4 (при отсчете справа - налево) нижнего индикатора указывает на срабатывание (включение) переключателя "Подъем груза" на пульте управления крана;

d2 - наличие на дискретном входе "D5" напряжения 24 В. При этом появление цифры 1 в разряде 1 (при отсчете справа - налево) нижнего индикатора указывает на установку переключателя режима работы в положение "Опускание стрелы".

Примечание – Постоянное напряжение 24 В должно поступать на входы "D4" и "D5" через соответствующие контакты переключателей "Подъем груза" и "Опускание стрелы" крана с выхода "D2" разъема Х1 (см. рисунок 3) блока обработки данных ограничителя.

Повторное нажатие на кнопку ТЕСТ переводит ограничитель в рабочий режим.

Коды неисправностей ОНК приведены в таблице 4.

Каждое нажатие на кнопку смены индикации (44) приводит к смене группы параметров (обозначены на лицевой панели синим (MRQмах) и желтым (LНQ) цветом(, выдаваемых для отображения на ИЖЦ. При этом группа индицируемых параметров указывается одним из включенных индикаторов 34 или 35 (см. выше).

Кнопка выбора режима работы стрелового оборудования и опорного контура (45) предназначена для выбора режима работы стрелового оборудования (стрела или гусек), устанавливает требуемую для работы конфигурацию опорного контура: выдвинутые опоры, вдвинутые опоры, работа с колес (индикаторы 25-29, - в данных модификациях ограничителя не используются).

Общий режим работы опорного контура и стрелового оборудования указывается цифрой (появляется после первого нажатия на кнопку 45) на нижнем ИЖЦ после знака "Р - ".

Смена типа стрелового оборудования происходит при каждом нажатии кнопки 45.

После завершения выбора режима работы стрелового оборудования и опорного контура необходимо нажать кнопку занесения режима в память ОНК "ї" (40).

Кнопка выбора схемы запасовки полиспаста (46) предназначена для выбора (установки) числа канатов в полиспасте крюка.

Для установки требуемой кратности запасовки необходимо кратковременно нажимать кнопку 46 до тех пор, пока сумма цифр у включенных индикаторов запасовки (19-22) не будет равна необходимой кратности. Установленная кратность запасовки выдается на средний ИЖЦ сразу же после нажатия кнопки 46.

Пример - Если горят индикаторы 8 и 4, выбрана запасовка 12 (сумма цифр 8 и 4, проставленных в непосредственной близости с включенными индикаторами запасовки).

После установки схемы запасовки необходимо нажать кнопку "ї" (40).

Кнопка СБРОС не используется.

## 2.2 Блок питания и выходных реле

Блок питания и выходных реле (БПВР) предназначен для выработки из входного переменного напряжения 220 В частотой (50±1) Гц постоянного напряжения питания 20-30 В блока обработки данных (БОДа) и коммутации внешних силовых цепей крана.

БПВР содержит фильтра питания, трансформатор (220 В : 24 В), двухполупериодный выпрямитель на 24 В и два силовых реле (контактора), имеющих по три нормально разомкнутых и один нормально замкнутый контакт (см. рисунок 3). Контакторы предназначены для коммутации переменных токов до 10 А с напряжением до 400 В.

Выходные реле управляются из БОДа через оптронные ключи (для обеспечения гальванической развязки цепей управления от высокого напряжения).

## 2.3 Датчики первичной информации

### 2.3.1 Преобразователь усилия

Преобразователь усилия (ПрУ), устанавливаемый в растяжку грузового каната, служит для определения усилия, создаваемого грузом.

ПрУ представляет собой тензометрический мост, наклеенный на стальное основание, которое растягивается под действием груза.

Выходное напряжение с диагонали моста (75 мВ при 500 кг) подается в БОД, усиливается и поступает на вход коммутатора АЦП.

В усилителе предусмотрена возможность подстройки нуля преобразователя.

Для измерения текущего значения температуры окружающего воздуха в ПрУ установлен терморезистор, обеспечивающий температурную коррекции параметров преобразователя усилия.

### 2.3.2 Датчик угла маятниковый

Датчик угла маятниковый (ДУГМ) устанавливается на корневой секции стрелы и служит для измерения угла наклона стрелы относительно горизонта.

Датчик представляет собой датчик линейных ускорений, формирующий выходное напряжение от минус 0,7 до плюс 0,7 В при изменении угла от 0 до 90°.

Усиленное в БОДе (в три раза) выходное напряжение датчика поступает на вход коммутатора АЦП.

Напряжения питания ДУГМ (±15 В) поступают из БОДа.

### 2.3.3 Датчик угла поворота платформы (азимута)

Датчик азимута (ДА) устанавливается на оси вращения платформы крана и служит для измерения угла поворота платформы относительно кабины водителя.

Основным элементом датчика является проволочный переменный резистор типа СП5-21-1-6,8 кОм с большой износоустойчивостью, вал которого жестко связан с соответствующими механизмами крана.

Из БОДа на резистор подается опорное напряжение +5 В. Напряжение, снимаемое со средней точки потенциометра и пропорциональное углу поворота платформы крана, через диодную схему защиты поступает на вход коммутатора АЦП БОДа.

# 3 Меры безопасности

Блок питания и выходных реле (БПВР) ограничителя является источником опасности для обслуживающего персонала и при его эксплуатации необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Главгосэнергонадзором России.

Корпус БПВРа должны иметь надежный контакт с металлической конструкцией крана.

Запрещается работать при снятой крышке БПВР.

Запрещается эксплуатация составных частей ограничителя с поврежденными пломбами.

Работы по монтажу, пуску и регулированию (настройке), техническому обслуживанию и ремонту ОНК должны выполняться организациями, имеющими соответствующую техническую базу и квалифицированных специалистов (наладчиков приборов безопасности), имеющих право проведения указанных видов работ.

# 4 Монтаж ограничителя

К работам по монтажу и пуску ОНК на кране допускаются аттестованные специалисты, изучившие настоящий документ и имеющие право на проведение пуско-наладочных работ приборов безопасности на кране.

Работы с применением сварки должны выполняться предприятиями, обеспечивающими производство работ в полном соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (ПБ 10-382-00), действующих руководящих документов (РД), государственных стандартов и других нормативных документов, и имеющими соответствующее разрешение на выполнение указанных видов работ.

При выполнении работ на металлоконструкциях крана с применением сварки все комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативной документацией.

При комплектовании ОНК узлами и деталями, изготовленными несколькими предприятиями, ответственность за качество изготовления в целом, за соответствие Правилам и другой нормативной документации, а также за оформление технической документации (внесение изменений в эксплуатационную документацию прибора и крана) несет предприятие, осуществляющее монтаж, регулировку и проверку работы (с участием представителя владельца грузоподъемной машины) ограничителя на кране.

Перед вводом ОНК в эксплуатацию провести внешний осмотр ограничителя:

- извлечь ОНК из транспортной тары;

- проверить наличие и целостность органов управления и индикации на передней панели блока обработки данных;

- проверить целостность покрытий, окраски и пломбировки составных частей ОНК.

## 4.1 Установка блока обработки данных

Установить БОД, габаритные и присоединительные размеры которого показаны на рисунке 7, на передней стенке кабины крана или в его пульт управления.

Элементы крепления БОДа и его внешних соединительных жгутов должны обеспечивать возможность поворота или быстрого демонтажа блока для доступа к его боковой крышке (доступ к элементам настройки).

Рисунок 7 - Габаритные и присоединительные размеры БОДа

## 4.2 Установка блока питания и выходных реле

Установив БПВР, присоединительные размеры которого показаны на рисунке 8, разъемами вниз, закрепить его на стенке кабины или в шкафе крана тремя винтами М5 так, чтобы корпус блока имел надежный электрический контакт с металлоконструкцией крана.

Рисунок 8

## 4.3 Установка преобразователя усилия

Установить преобразователь усилия (ПрУ), габаритные и присоединительные размеры которого приведены на рисунке 9, между растяжками полиспаста стрелы таким образом, чтобы максимальное усилие растяжения, воздействующее на чувствительный (измерительный) элемент преобразователя посредством серьги, не превышало 53900 Н (5500 кгс).

При монтаже ПрУ необходимо устанавливать так, чтобы разъем преобразователя был направлен вниз (для исключения попадания влаги во внутрь ПрУ).

Рисунок 9 - Преобразователь усилия

Для предотвращения обрыва жгута у разъема преобразователя, жгут необходимо дополнительно закрепить (на расстоянии 0,2-0,5 м от ПрУ) к элементам конструкции крана или к корпусу преобразователя.

ПрУ крепить на проушины крана посредством пальцев диаметром 14 и 12 мм.

Внимание!

Не допускается блокировка подшипника ШС-12.

При любых эволюциях стрелы крана должен быть гарантирован зазор не менее двух миллиметров между серьгой и проушиной.

## 4.4 Установка датчика угла наклона стpелы маятникового

Установить ДУГМ на корневой секции стрелы на расстоянии не более 5 м от оси крепления стрелы (см. рисунок 10). Для этого на боковой поверхности стрелы приварить две бобышки (с резьбой М6 под крепежные винты) так, чтобы поперечная ось симметрии бобышек, установленных друг от друга на расстоянии 116 мм, была параллельна продольной оси симметрии стрелы.

Закрепить датчик с помощью двух винтов М6•10 с пружинными шайбами. При этом правый крепежный винт затягивать по середине регулировочной прорези датчика.

Закрепить (без провисаний) жгут датчика.

Место стыковки разъемов датчика и соединительного жгута крана, а также сам жгут должны быть защищены от прямого попадания воды на эти разъемы и стока в них воды по жгуту.

Примечание - Рекомендуется поместить жгут в металлическую трубу или под уголок (см. рисунок 10). Это относится и к другим жгутам ограничителя.

Рисунок 10 - Установка датчика угла маятникового

## 4.5 Установка датчика угла поворота платформы (азимута)

В модификациях ограничителя ОНК-140-ХХ для реализации функции датчика угла поворота платформы используются датчик азимута (ДА) или датчик угла (ДУГ), габаритные и присоединительные размеры которых приведены на рисунке 11.

Рисунок 11 - Установка датчика азимута

### 4.5.1 Установка датчика азимута

Нарезать резьбу М24 на оси вращения 2 крана (см. рисунок 11).

Навернув ведущую шестерню 3 датчика азимута (ДА) на ось вращения 2, зафиксировать корпус ДА относительно токосъемника шпилькой 1 диаметром 10 мм.

Навернуть (не затягивая) гайку 4 с резьбой М24 на ось вращения 2 крана.

### 4.5.2 Установка датчика угла

Развернув стрелу крана в положение, диаметрально противоположное положению кабины, и совместив риску на оси датчика с меткой "165" на его корпусе, установить датчик угла (ДУГ) поворота платформы (см. рисунок 11) над осью вращения крана на четыре шпильки 1 диаметром 8 мм. При этом корпус датчика шпильками 1 должен быть связан с корпусом токосъемника или поворотной платформой крана, а ось датчика (через переходную муфту 3) - с неподвижной частью крана.

Убедившись, что при установке ДУГ на посадочное место не сбилась первоначальная установка его оси, закрепить ось винтом 2.

Возможна установка датчика в стороне от оси вращения. В этом случае ось вращения крана должна соединяться с осью датчика посредством цепной передачи или с помощью зубчатых шестерен.

## 4.6 Подключение ограничителя к электросхеме крана

Руководствуясь схемой подключения составных частей ограничителя на кране (см. рисунки 2-4), соединить (в соответствие с маркировкой составных частей) разъемы датчиков с соответствующими разъемами жгутов ОНК, а разъемы этих жгутов и разъем жгута цепей управления крана - с разъемами БОДа.

Подключить контакты цепей жгута блока питания и выходных реле (БПВР) к клеммной панели крана согласно схеме соединений последнего.

Неиспользуемые проводы жгута управления БПВРа тщательно заизолировать и прикрепить к жгуту изоляционной лентой.

Если в комплекте поставки ограничителя отсутствует БПВР, то подключение выходных реле ОНК к цепям схемы управления крана с напряжением свыше 24 В необходимо производить через промежуточные реле типа РП21А.

Все разъемные соединения ограничителя (места соединения разъемов датчиков и блоков со жгутами) должны быть плотно затянуты (для исключения затекания в них воды) и защищены (укрыты уголками или помещены в специальные защитные коробки) от прямого попадания воды на разъемы и затекания в них воды по жгутам.

При транспортировании металлоконструкций крана разъемы жгутов ограничителя должны быть упакованы в водонепроницаемый материал и подвязаны в местах, исключающих их повреждение и попадания в них воды.

# 5 Регулирование

Запрещается проводить настройку и регулировку ограничителя на кране лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на право проведения указанных работ.

В данном разделе описана методика регулировки ОНК на заводе-изготовителе кранов, а также после ремонта ограничителя.

При эксплуатации крана необходимо пользоваться методикой подстройки ОНК, изложенной в разделе "Техническое обслуживание" настоящего руководства по эксплуатации.

Для проведения настройки ограничителя на кране необходимы:

- набор аттестованных испытательных грузов, масса которых измерена с погрешностью не более (1 %;

- рулетка металлическая класса точности 2 по ГОСТ 7502-98 (например, 
ЗПК3-100АУЛ/1); длина рулетки при измерении вылета должна быть не менее его максимального значения вылета для данного типа крана;

- термометр с погрешностью не более ±1 °С по ГОСТ 28498-90 для измерения температуры окружающей среды (воздуха) в диапазоне от минус 40 до плюс 40 °С.

Регулировка ОНК проводится в режиме НАСТРОЙКА. При работе в этом режиме необходимо соблюдать осторожность, так как в нем разрешены все движения крана и сигналы на останов крана по перегрузке не формируются.

Для исключения потери параметров настройки из-за сбоя настроечной памяти ОНК, запрещается снимать и подавать питание на ограничитель В режиме НАСТРОЙКА.

При аварийном отключении питания настройку онк по соответствующему подразделу руководства по эксплуатации необходимо выполнить повторно.

В режиме НАСТРОЙКА на индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) блока обработки данных выдаются:

- на верхней ИЖЦ - номер (код) настраиваемого параметра (см. таблицу 3);

- на средний ИЖЦ - значение настраиваемого параметра;

- на нижний ИЖЦ - процент использования разрядной сетки АЦП (не контролировать).

Таблица 3

| Параметр |
| --- |
| код | наименование |
| Н00 | Тип крана |
| Н02 | Вылет стрелы |
| Н03 | Температура окружающего воздуха * |
| Н06 | Температурный коэффициент ухода нуля преобразователя усилия (ПрУ) |
| Н07 | Масса поднимаемого груза |
| Н08 | Подстройка массы груза при его подъеме |
| Н09 | Подстройка массы груза при опускании стрелы (увеличении вылета) |
| Н15 | Установка режима работы с модулем защиты от опасного напряжения (МЗОН) |
| ------------------------- *) Используется для автоматической корректировки температурного ухода нуля ПрУ |

При отображении на верхнем ИЖЦ кода "НХХ" (Х – целое число от 0 до 9) возможен только контроль настраиваемого параметра, а также переход (путем нажатия кнопки ВЫБОР "П") к просмотру следующего параметра.

При отображении кода "НХХ.0" возможна установка нуля параметра.

При коде "НХХ.1" производится установка максимального значения параметра и его занесение в память ОНК.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

## 5.1 Подготовка ОНК к регулированию

Перед выполнением любых регулировок ограничитель должен быть выдержан во включенном состоянии не менее 5 мин. Измерение времени проводить по часам бытовым.

5.1.1 Снять крышку с бокового окна БОДа, открывающую доступ к регулировочным резисторам R1, R2 и переключателю РАБОТА - НАСТРОЙКА (см. рисунок 12).

Рисунок 12

5.1.2 Установить переключатель РАБОТА - НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

Включить тумблер подачи питания в цепи управления крана.

Включить тумблер ПИТАНИЕ на БПВРе и проконтролировать загорание светодиода ВКЛ на передней панели БОДа (см. рисунок 6) и прохождение теста самоконтроля.

После прохождения теста ограничитель должен перейти в рабочий режим, при этом на ИЖЦ должны отображаться значения контролируемых параметров крана.

Если после прохождения теста самоконтроля на верхний ИЖЦ выдается какой-либо код неисправности (сообщение вида "E XX", где Х - целое число от 0 до 9) составной части ограничителя или ее цепей (см. таблицу 5), устранить неисправность в соответствии с рекомендациями таблицы 5.

Если после прохождения теста на верхний индикатор БОДа выдается код "Е 30" или код "Е 31", необходимо ввести режим работы крана, выполнив операции по п. 7.3.2 (Ввод режимов работы крана).

5.1.3 Ввести режим работы крана (см. п. 8.3.2), соответствующий исполнению его стрелового оборудования.

## 5.2 Настройка канала датчика поворота платформы (азимута)

5.2.1 Выполнить операции по п. 5.1.2.

5.2.2 Развернуть стрелу крана по направлению железнодорожного или автомобильного полотна (см. рисунок 13) таким образом, чтобы линия передней стенки кабины была параллельна линии среза настила шасси.

5.2.3 Нажать кнопку ТЕСТ.

После прохождения теста на среднем ИЖЦ появится имя параметра "AL" (альфа).

5.2.4 Нажимая кнопку "+" (37), добиться отображения на среднем ИЖЦ параметра "GA" (гамма). При этом на нижний ИЖЦ должен выдаваться угол поворота платформы относительно кабины машины (в градусах) по часовой стрелке.

Вращая ось датчика азимута на оси крана, установить на нижнем индикаторе БОДа значение 180.0 с погрешностью не более (1(.

5.2.5 Застопорить гайкой ведущую шестерню датчика (см. рисунок 11).

5.2.6 Нажать кнопку ТЕСТ для выхода в рабочий режим.

## 5.3 Ввод кода программы (типа крана)

5.3.1 Установить переключатель РАБОТА - НАСТРОЙКА в положение НАСТРОЙКА.

5.3.2 Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), набрать на верхнем индикаторе код "Н00" (индикация кода типа крана).

5.3.3 Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1" (см. рисунок 14). При этом на средний ИЖЦ выдается код типа крана в соответствии с таблицей 4.

Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Таблица 4

| Модификация ОНК | Тип крана | Код типа крана |
| --- | --- | --- |
| ОНК-140-104 | РДК-160-3 | 01 |
| ОНК-140-105 | КПД-20/12,5 | 01 |
| ОНК-140-66 | КН-180-3: стрела без гуська | 01 |
|  | КН-180-3: стрела 28 м, гусек 12,2 м | 02 |
|  | КН-180-3: стрела 28 м, гусек 6,1 м | 03 |
|  | РН-790-ТС | 04 |
|  | КН-500L-РD | 05 |
|  | КН-300-3С | 06 |
| ОНК-140-140 | МКГ-25БР | 01…05 |

5.3.4 Нажимая кнопки "+" (37) "+" и "–" (38), установить на среднем ИЖЦ БОДа код крана (см. п. 5.3.3).

5.3.5 Нажать кнопку "(" (40).

5.3.6 Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н00".

5.3.7 Установить переключатель РАБОТА - НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

## 5.4 Настройка канала вылета стрелы

5.4.1 Выбрать на БОДе режим работы стрелового оборудования, соответствующий установленной длине стрелы крана.

5.4.2 Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

5.4.3 Нажать кнопку ТЕСТ.

После прохождения теста на среднем ИЖЦ появится имя параметра "AL" (альфа), а на нижнем ИЖЦ – значение угла наклона стрелы.

5.4.4 Установить стрелу под углом 45º по показаниям на нижнем индикаторе.

5.4.5 Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

5.4.6 Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), установить на верхнем ИЖЦ код "Н02" (индикация вылета стрелы, см. рисунок 15).

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

5.4.7 Опустить крюк до высоты (1,5±0,2) м от земли (измерение высоты производить рулеткой).

Измерить по рулетке с погрешностью не более (2 см значение вылета стрелы.

5.4.8 Изменяя положение датчика угла наклона стрелы (ДУГМ), добиться отображения на среднем индикаторе значения вылета, равное измеренному значению вылета по рулетке (см. рисунок 15).

5.4.9 Затянуть винты крепления датчика.

5.4.10 Поднять стрелу на максимально возможный угол.

Опустить крюк до высоты (1,5±0,2) м от земли.

5.4.11 Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н02.1".

Измерить по рулетке с погрешностью (2 см значение вылета стрелы.

5.4.12 Нажимая кнопки "+" (37) "+" и "–" (38), набрать на среднем ИЖЦ значение вылета, равное измеренному значению вылета по рулетке.

5.4.13 Нажать на время 1 с кнопку "(" (40) и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку (см. рисунок 15).

5.4.14 Нажимая кнопку 44, установить на верхнем ИЖЦ код "Н02".

5.4.15 Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

## 5.5 Настройка канала веса груза и срабатывания ограничителя

5.5.1 Ввод температуры окружающего воздуха

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н03" (настройка канала измерения температуры). При этом на средний ИЖЦ выдается значение измеренной температуры окружающего воздуха.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Измерить термометром температуру окружающего воздуха.

Если величина измеренной температуры воздуха отличается от выдаваемой на средний ИЖЦ более чем на 3 (С, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н03.1", а затем, нажимая кнопки "+" (37) и "–" (38), установить, контролируя по показаниям среднего ИЖЦ, значение температуры, равное показаниям термометра (см.рисунок 16).

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н03".

5.5.2 Занесения температурного коэффициента преобразователя усилия

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н06" (занесение температурного коэффициента преобразователя усилия (ПрУ)(. При этом на средний ИЖЦ выдается значение коэффициента, занесенное ранее в память ОНК.

Значение коэффициента указывается в первых трех позициях порядкового номера ПрУ, нанесенного на его жгут (см. рисунок 9) и состоит из буквы обозначающей знак коэффициента (П - плюс, М - минус) и двух цифр, обозначающих значение коэффициента.

Если значение температурного коэффициента, указанное на жгуте ПрУ, отличается от значения, выдаваемого на средний ИЖЦ, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н06.1", а затем, нажимая кнопки "+" (37) и "–" (38), установить на среднем ИЖЦ значение коэффициента для ПрУ (см. рисунок 17 для коэффициента М11), причем знак плюс на индикаторе не отображается, а знак минус отображается символом "–".

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н06" и проконтролировать правильность его ввода.

5.5.3 Настройка канала веса груза

При выполнении работ по п. 5.5.3 использовать набор аттестованных испытательных грузов, масса которых измерена с погрешностью не более (1 %.

Вылет должен быть установлен с погрешностью не более (2 см по металлической рулетке.

5.5.3.1 Развернув стрелу в рабочую зону и установить вылет, близкий к минимальному значению.

Медленно поднять груз массой 0,1 т.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07" (настройка канала массы груза). При этом на средний ИЖЦ выдается текущее значение массы груза на крюке.

Примечание - Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Резистором R1 установить, контролируя показания на среднем ИЖЦ, значение массы груза на крюке с погрешностью не более ±0,01 т.

Опустить груз.

Установить вылет, близкий к минимальному значению (точка максимальной грузоподъемности крана по грузовой характеристике), и поднять груз номинальной массы, соответствующий данному вылету.

Опустить груз.

Медленно поднять груз.

Изменяя величину усилия, воздействующего на преобразователь усилия (ПрУ) с помощью механизма его привязки, установить на нижнем ИЖЦ процент загрузки преобразователя равным 40-70.

Опустить груз.

5.5.3.2 Установить вылет, близкий к минимальному значению, и медленно поднять груз массой 0,1 т.

Резистором R1 установить, контролируя показания на среднем ИЖЦ, значение массы груза на крюке с погрешностью не более ±0,01 т.

Опустить груз.

На минимальном вылете поднять груз, соответствующий паспортной грузоподъемности крана на данном вылете.

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07.1".

Нажимая кнопки "+" (37) и "–" (38), установить значение массы груза на крюке, контролируя его по показаниям среднего ИЖЦ.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенной массы груза.

Опустить груз.

5.5.3.3 Выполнить операции по п. 5.5.3.2 два раза.

5.5.3.4 Операции по п. 5.5.3.4 выполнять только для ОНК140-105.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н08" (подстройка канала массы груза при его подъеме). При этом на средний ИЖЦ выдается текущее значение массы груза на крюке.

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н08.1".

В процессе подъема груза массой, равной 50 % грузоподъемности крана, нажимая кнопки "+" (37) и "–" (38), установить значение массы груза на крюке, контролируя его по показаниям среднего ИЖЦ.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенной массы груза.

5.5.3.5 Операции по п. 5.5.3.5 выполнять только для ОНК140-105.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н09" [подстройка массы груза при опускании стрелы (увеличении вылета)]. При этом на средний ИЖЦ выдается текущее значение массы груза на крюке.

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н09.1".

В процессе увеличения вылета (путем опускания стрелы), нажимая кнопки "+" (37) и "–" (38), установить значение массы груза на крюке (50 % грузоподъемности крана), контролируя по показаниям среднего ИЖЦ.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенной массы груза.

Опустить груз.

5.5.3.6 Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н09".

5.5.3.7 Установить переключатель РАБОТА - НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

## 5.6 Установка режима работы модуля защиты от опасного напряжения

Модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН), входящий в состав ограничителя ОНК-140 с индексом "М" в конце обозначения (например, ОНК-140-01М), служит для предупреждения крановщика об обнаружении воздушной линий электропередачи (ЛЭП) и запрещения работы в охранной (опасной) зоне.

Если МЗОН не входит в комплект поставки настраиваемой модификации ограничителя ОНК-140, в память БОДа необходимо записать признак работы ОНК без МЗОНа.

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться отображения на верхнем ИЖЦ кода "Н15" (занесение признака наличия МЗОНа в составе ОНК). При этом на средний ИЖЦ выдается значение коэффициента, занесенное ранее в память ОНК.

Нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н15.1".

Нажимая кнопки "+" (37) и "–" (38), установить на среднем индикаторе БОДа требуемое значение коэффициента: 0, если МЗОН не входит в комплект поставки ОНК; 2, если МЗОН входит в комплект поставки ОНК.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустит кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенного коэффициента.

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

## 5.7 Занесение даты установки ограничителя на кран

ВНИМАНИЕ! Операции по п. 5.7 производить только при установке или замене ограничителя на кране.

5.7.1 Выполнить операции по п. 5.1.2.

5.7.2 Установить переключатель РАБОТА - НАСТРОЙКА в положение НАСТРОЙКА.

5.7.3 Нажать и отпустить кнопку ЧАСЫ (42).

При этом на ИЖЦ выдается дата установки ограничителя на кран:

- на средний ИЖЦ - число и месяц (число отображается в двух старших - левых - разрядах индикатора);

- на нижний ИЖЦ - год.

5.7.4 Последовательным нажатием кнопки ЧАСЫ (42) выбрать параметр (число, месяц или год), подлежащий корректировке, и с помощью кнопок "+" (37) и "–" (38) откорректировать значение даты установки ограничителя на кран.

Примечания

1 Время между двумя последовательными нажатиями кнопки 42 не должно превышать 5 с.

2 По истечении 5 с после нажатия кнопки 42 происходит автоматическое выключение режима индикации времени.

5.7.5 Нажать на время 1 с кнопку "(".

5.7.6 Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

5.7.7 Закрыть и опломбировать крышку люка БОДа.

# 6 Комплексная проверка

6.1 Поочередно поднять максимально допустимые (в соответствие с грузовой характеристикой крана) грузы на минимальном и максимальном вылетах.

Ограничитель не должен срабатывать (должен разрешить подъем этих грузов).

При этом значения величины индицируемого вылета не должно отличаться от измеренного рулеткой более чем на 20 см.

6.2 Увеличить массу поднимаемых грузов на 10 %, поочередно поднять их.

Ограничитель должен сработать (должен запретить подъем этих грузов).

При этом должны включиться (гореть)) индикатор "90 %" и красный индикатор СТОП и заблокированы (запрещены) все движения крана.

# 7 Сдача смонтированного и состыкованного изделия

Сдачу смонтированного, состыкованного и настроенного ограничителя грузоподъемности осуществлять по разделу паспорта крана "Приемка приборов безопасности".

# 8 Использование по назначению

ВНИМАНИЕ! В ограничителе установлена телеметрическая память (регистратор параметров), фиксирующая рабочие параметры, указанные в п. 1.2.3, в течение четырех последних часов работы крана, а также степень нагрузки крана в течение всего срока службы последнего.

## 8.1 Эксплутационные ограничения (Меры безопасности)

Блок питания и выходных реле (БПВР) ограничителя является источником опасности для обслуживающего персонала и при его эксплуатации необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Главгосэнергонадзором России.

Заземляющий провод и корпус БПВР должны иметь надежный контакт с металлической конструкцией крана.

Запрещается работать при снятой крышке БПВР.

Запрещается эксплуатация ОНК с поврежденными пломбами.

При проведении сварочных работ на кране Ограничитель должен быть обесточен.

Запрещается проводить настройку ограничителя на кране специалистам, не имеющим правА на проведение регулировочных работ приборов безопасности.

Наличие ограничителя на кране не снимает ответственности с крановщика в случае опрокидывания или поломки узлов крана.

## 8.2 Подготовка изделия к использованию

8.2.1 Схема подключения составных частей ограничителя на кране приведены на рисунках 2-4.

8.2.2 Перед включением ОНК необходимо изучить назначение элементов индикации и органов управления на передней панели БОДа (см. рисунок 5 и п. 2.1.4).

8.2.3 При работе с ограничителем необходимо помнить:

- при больших углах наклона стрелы дается предупреждение о приближении к максимально допустимому углу наклона миганием индикатора ограничения по высоте подъема Потолок (30). При срабатывании ОНК на этих углах (горят красный индикатор СТОП и зеленый индикатор НОРМА) для снятия координатной защиты необходимо нажать и удерживать кнопку "☼" (ПОДСВЕТКА, 41) на БОДе для блокировки реле останова, затем опустить стрелу;

- при попытке опустить стрелу на угол, меньший угла наклона, соответствующего максимальному вылету, запрещается опускание стрелы (отключается механизм увеличения вылета), мигает индикатор Стена (31) и дальнейшее опускание стрелы (необходимое, например, для проведения ее ремонта) возможно только с нажатой кнопкой "☼" (ПОДСВЕТКА, 41) на БОДе;

- при отказе датчиков работа крана запрещается (блокируются все движения);

- подача напряжения питания на ОНК производится путем включения тумблера на стенке БПВРа. О включении ограничителя свидетельствует загорание индикатора ВКЛ (индикатор 5 на рисунке 5) на передней панели БОДа.

Если включение ОНК производится при температуре менее минус 10 °С, включается обогрев ИЖЦ, о чем свидетельствует загорание индикатора ТС (4).

Если ОНК эксплуатируется при температурах ниже минус 30 °С, то выдача информации на ИЖЦ начнется после их прогрева в течение 5 мин.

## 8.3 Использование изделия

### 8.3.1 Включение ОНК

Включить тумблер подачи питания на БПВРе.

Проконтролировать загорание индикатора ВКЛ на передней панели БОДа, прохождения теста самоконтроля и последующий переход ОНК в рабочий режим.

Примечание - При появлении на верхнем ИЖЦ кодов "Е 30" (сбой введенного режима работы опорного контура) или "Е 31" (сбой введенной запасовки) выполнить операции по п. 8.3.2.

### 8.3.2 Ввод режимов работы крана

Операции по п. 8.3.2 выполнять только в случае необходимости изменения режимов работы крана или при выдаче на верхний индикатор сообщений "Е 30", "Е 31".

Ввод режима работы стрелового оборудования, опорного контура и кратности запасовки полиспаста осуществляется нажатием кнопок СТРЕЛА ОП. КОНТУР и ЗАПАСОВКА. При этом на индикаторы БОДа выдаются:

- на верхний ИЖЦ - код модификации ОНК и типа крана (первые цифры - модификация ограничителя, две последние - тип крана) в соответствии с таблицей 4; например:

104.01 – РДК-160-3;

105.01 – КПД-20/12,5;

- на средний ИЖЦ - кратность запасовки;

- на нижний ИЖЦ - цифровой код режима работы опорного контура и стрелового оборудования с символом "Р-" впереди.

Индикация режимов работы крана дублируется единичными индикаторами.

Режим работы крана определяется его грузовыми характеристиками. Для информации крановщику режимы работы отображается на панели ОНК состоянием единичных индикаторов 14, 17, 25, 29 БОДа (см. рисунок 5) ограничителя.

Установленные режимы работы крана хранятся в памяти ограничителя ОНК-140.

В ОНК-140 режимы работы крана отображаются в виде кодов; например:

- код "Р-00" – режим максимальной грузоподъемности крана (минимальная длина для решетчатой стрелы);

- код "Р-01" – длина стрелы увеличена на одну вставку.

Режимы работы крана конкретного типа приведены в приложении А.

Ограничитель грузоподъемности ОНК-140 автоматически исключает режим работы, не предусмотренный на данном типе крана.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается начинать работу на кране, не убедившись в правильности установки режима работы стрелового оборудования и схемы запасовки полиспаста.

Последовательно нажимая кнопки СТРЕЛА ОП. КОНТУР и ЗАПАСОВКА (загорается красный индикатор СТОП, движения крана запрещаются), выбрать соответственно требуемый режим работы стрелового оборудования, опорного контура и необходимую запасовку, контролируя режимы работы по ИЖЦ и единичным индикаторам.

Пример - Если горят индикаторы 2 и 4, значит выбрана запасовка 6 (сумма цифр, проставленных в непосредственной близости с включенными индикаторами запасовки).

Если индицируемые режимы работы крана соответствуют желаемым, нажать кнопку "(" (40). При этом ОНК перейдет в рабочий режим (работа крана разрешается).

### 8.3.3 Тестовый контроль

Тестовый контроль ОНК проводится один раз в день перед началом рабочей смены.

Для проверки работоспособности ограничителя и его дискретных входов (на которые подается информация с переключателей крана) необходимо нажать кнопку ТЕСТ.

При прохождении тест-программы ограничителя на всех ИЖЦ перебираются цифры от 9 до 1, затем группами поочередно, слева - направо, сверху - вниз, зажигаются единичные индикаторы, а также индикаторы НОРМА и СТОП.

Убедитесь в нормальном функционировании всех сегментов ИЖЦ и всех единичных индикаторов, используемых в данной модификации ОНК, во время прохождения теста.

После прохождения теста на верхний ИЖЦ выдается значение момента опрокидывания крана, на средний ИЖЦ - наименование, а на нижний ИЖЦ - величина одного из дополнительно контролируемых параметров крана (см. п. 2.1.4).

Для выхода в рабочий режим необходимо нажать кнопку ТЕСТ.

### 8.3.4 Считывание информации о наработке крана

Работы по п. 8.3.4 выполнять только при необходимости.

Нажимая кнопку ЧАСЫ (42), произвести (см. п. 2.1.4) считывание информации с регистратора параметров (блока телеметрической памяти (БТП) ограничителя( о значениях параметров крана (дата 
установки ОНК на кран, моточасы работы крана, характеристическое число), характеризующих степень его износа.

### 8.3.5 Ввод координатной защиты

Для реализации координатной защиты, предназначенной для обеспечения работы крана в стесненных условиях, в ОНК-140 предусмотрены следующие виды ограничений:

- ограничение Стена;

- ограничение Потолок;

- ограничения по углу поворота: Поворот влево (или угол левый), Поворот вправо (или угол правый).

Введение ограничения обеспечивает автоматическое отключение приводов механизмов крана при приближении оголовка стрелы к границе введенной охранной зоны.

Охранная зона - это зона, в которую запрещено попадание оголовка стрелы.

Граница охранной зоны - это воображаемая вертикальная (для ограничения Стена) или горизонтальная (для ограничения Потолок) плоскость, проходящая параллельно охраняемому объекту на расстоянии L от него.

Расстояние L зависит от габаритов поднимаемого (или перемещаемого) груза и должно быть не менее 1,5 м.

Для ввода ограничения необходимо нажать на время не менее 1 с одну из кнопок 37-40 (при необходимости - поочередно несколько кнопок) напротив символа, обозначающего тип требуемой защиты (например, Потолок), при этом должен включиться индикатор введенного ограничения.

При вводе ограничения необходимо учитывать габаритные размеры груза.

Для снятия введенного ограничения (сброса защиты) необходимо повторно нажать ту же кнопку и проконтролировать выключение (гашение) соответствующего индикатора.

Горение индикаторов постоянным свечением свидетельствует об отсутствии срабатывания защиты по введенным ограничениям.

При достижении в процессе работы крана любого из введенных ограничений срабатывает координатная защита, загорается красный индикатор СТОП (зеленый индикатор НОРМА продолжает гореть), включается звуковой сигнал и индикатор ограничения, из-за которого сработала защита, переводится в мигающий режим.

Для отключения координатной защиты оператор должен изменить значение параметра, по которому было достигнуто ограничение (Например, при достижении ограничения типа Потолок необходимо опустить стрелу крана).

Для выполнения этих операций необходимо предварительно нажать и удерживать, до момента отключения красного индикатора СТОП и звукового сигнала, кнопку "☼" (ПОДСВЕТКА, 41) на БОДе.

ВНИМАНИЕ!

При вводе ограничений координатной защиты необходимо предусматривать запас по расстоянию и углу поворота (для учета инерции крана при приближении к зоне, в которой работа крана запрещена).

При приближении к установленному ограничению звуковой сигнал начинает звучать раньше, чем наступит ограничение.

При необходимости все ограничения могут быть введены одновременно.

8.3.5.1 Ввод ограничения Стена

Ограничение Стена - это воображаемая веpтикальная бесконечная плоскость, перпендикулярная проекции стрелы на землю и построенная по срезу оголовка стрелы.

Учет инерции крана проводится путем введения ограничительной линии, проходящей параллельно границе охранной зоны и отстоящей от нее не менее чем на 1,0 м.

8.3.5.1.1 Ввод ограничения типа Стена необходимо вести в следующей последовательности (см. рисунок 18).

Параллельно охранной зоне объекта на расстоянии не менее 1,0 м от него, прочертить воображаемую ограничительную линию, которую не должен пересекать крюк крана.

При этом расстояние между границей охранной зоны и ограничительной линией должно быть таким, чтобы при срабатывании защиты ограничителя стрела (с учетом инерционного пролета крана и габаритов груза) не приближалась к границе охранной зоны объекта менее чем на 0,5 м.

Рисунок 18 - Ввод ограничения Стена

Установить стрелу перпендикулярно ограничительной линии.

Изменяя (при необходимости) длину стрелы или угол ее наклона, добейтесь касания крюком ограничительной линии, не пересекая ее, в точке 3.

Нажать на 1 с кнопку (38) ввода ограничения Стена.

Загорание индикатора Стена (31) свидетельствует о вводе ограничения в память ограничителя.

8.3.5.1.2 Проверить правильность срабатывания защиты ограничителя:

- повернуть кран [при необходимости, нажать и удерживать кнопку "☼" (41)] без изменения вылета влево на произвольный угол по отношению к точке ввода ограничения Стена;

- увеличивая вылет (изменением угла наклона стрелы) в направлении ограничительной линии, проконтролировать срабатывание защиты [включение красного индикатора СТОП, звукового сигнала и переход индикатора Стена (31) в мигающий режим] в момент, когда проекция оголовка стрелы (крюк) пересекает ограничительную линию в точке 1;

- нажав кнопку отключения координатной защиты на пульте управления крана [или нажав и удерживая кнопку "☼" (41) на БОДе], уменьшить вылет и повернуть стрелу вправо на произвольный угол по отношению к точке ввода ограничения;

- увеличивая вылет (изменением угла наклона стрелы) в направлении ограничительной линии, проконтролировать срабатывание защиты [включение красного индикатора СТОП, звукового сигнала и переход индикатора Стена (31) в мигающий режим] в момент, когда крюк пересекает ограничительную линию в точке 2.

Ограничитель работает нормально, если при срабатывании защиты оголовок стрелы (крюк) приблизился к границе охранной зоны объекта не менее чем на 0,5 м.

8.3.5.2 Ввод ограничения Потолок

Ограничение Потолок - это воображаемая горизонтальная бесконечная плоскость, располагаемая на высоте оголовка стрелы.

8.3.5.2.1 Ввод ограничения Потолок вести в следующей последовательности:

- поднять оголовок стрелы (с учетом ее инерции) до требуемой высоты (по показанию индикатора БОДа или визуально);

- нажать на 1 с кнопку (37) ввода ограничения Потолок.

Загорание индикатора Потолок (30) свидетельствует о вводе ограничения в память ограничителя.

8.3.5.2.2 Проверить правильность срабатывания защиты ограничителя:

- опустить стрелу на (0,5±0,2) м [при необходимости, нажать и удерживать кнопку "☼" (41) на БОДе];

- увеличивая высоту (поднимая стрелу), проконтролировать срабатывание защиты [включение красного индикатора СТОП, звукового сигнала и переход индикатора ПОТОЛОК (30) в мигающий режим] в момент, когда оголовок стрелы находится на высоте (см. на индикатор высоты), равной введенной.

Ограничитель работает нормально, если при срабатывании защиты оголовок стрелы пересек заданную высоту не более чем на 0,2 м.

8.3.5.3 Ввод ограничений по углу поворота

8.3.5.3.1 Отметить в рабочей зоне крана две точки сектора ограничения по углу поворота стрелы влево и вправо с учетом инерции крана.

8.3.5.3.2 Установив стрелу в створе сектора ограничения у левой границы последнего, нажать на 1 с кнопку ввода ограничения Поворот влево (39).

Загорание индикатора Поворот влево (32) свидетельствует о вводе ограничения в память ограничителя.

Нажать кнопку ТЕСТ.

После прохождения теста на среднем ИЖЦ появится имя параметра "AL" (альфа).

Нажимая кнопку "+" (37), добиться отображения на среднем ИЖЦ параметра "GA" (гамма). При этом на нижнем ИЖЦ должно отображаться значение введенного угла поворота платформы (угла азимута) относительно кабины машины (в градусах) по часовой стрелке.

Запомнить отображаемое значение угла азимута.

Нажать кнопку ТЕСТ для выхода в рабочий режим.

8.3.5.3.3 Установив стрелу у правой границы сектора, нажать на 1 с кнопку ввода ограничения Поворот вправо (40).

Загорание индикатора Поворот вправо (33) свидетельствует о вводе ограничения в память ограничителя.

Нажать кнопку ТЕСТ.

После прохождения теста на среднем ИЖЦ появится имя параметра "AL" (альфа).

Нажимая кнопку "+" (37), добиться отображения на среднем ИЖЦ параметра "GA" (гамма). При этом на нижнем ИЖЦ должно отображаться значение введенного угла азимута.

Запомнить отображаемое значение угла азимута.

Нажать кнопку ТЕСТ для выхода в рабочий режим.

8.3.5.3.4 Проверить правильность срабатывания защиты ОНК: плавно подводя стрелу к границам отмеченного сектора [при необходимости, нажать и удерживать кнопку "☼" (41)], проконтролировать срабатывание защиты (включение красного индикатора СТОП, звукового сигнала и перехода индикатора ограничения по углу поворота в мигающий режим) в момент, когда крюк пересекает границу заданного (введенного) сектора.

Нажать кнопку ТЕСТ.

После прохождения теста на среднем ИЖЦ появится имя параметра "AL" (альфа).

Нажимая кнопку "+" (37), добиться отображения на среднем ИЖЦ параметра "GA" (гамма). При этом на нижнем ИЖЦ должно отображаться значение угла азимута, при котором произошло срабатывание ограничителя.

Запомнить отображаемое значение угла азимута.

Нажать кнопку ТЕСТ для выхода в рабочий режим.

Ограничитель работает нормально, если при срабатывании защиты проекция стрелы на землю пересекает заданную границу не более чем на 2(.

## 8.4 Возможные неисправности ОНК и способы их устранения

8.4.1 Программно-аппаратные средства ОНК позволяют проверить исправность основных его узлов и локализировать неисправность путем выдачи на ИЖЦ ее кода.

8.4.2 При неработоспособности ограничителя поиск его неисправности рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- проверить БОД и датчики на отсутствие внешних механических повреждений;

- проверить исправность механизмов привязки датчиков;

- проверить кабельную разводку, исправность электрических соединительных цепей датчиков и блока обработки данных (БОДа).

8.4.3 Неисправности ограничителя, которые могут быть диагностированы и устранены непосредственно на кране, приведены в таблице 5.

Работы по устранению неисправностей, требующие вскрытия блоков и датчиков, должны выполнять аттестованные специалисты (наладчики приборов безопасности) ремонтных или сервисных предприятий.

Таблица 5

| Характер и проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При включении тумблера питания загорается только красный индикатор СТОП и - кратковременно - индикатор ВКЛ | Поврежден кабель питания ОНК. Нарушен контакт в разъеме Х1 (контакты 23, 24). Сгорел предохранитель БОДа | Заменить поврежденный кабель. Восстановить контакт в разъеме. Заменить предохранитель |
| После выхода ОНК в рабочий режим мигают светодиоды координатной защиты по углу поворота и звучит звуковой сигнал даже при расположении стрелы в рабочей зоне | Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепях датчика азимута (ДА). Неправильно установлена шестерня ДА на оси вращения крана. Неисправен датчик | Устранить обрыв или КЗ в кабеле. Проверить датчик и произвести его новую привязку по п. 4.5. Заменить датчик |
| После выхода ограничителя в рабочий режим звучит звуковой сигнал и на верхнем индикаторе отображается код "Е 01" | Обрыв или КЗ в кабеле преобразователя усилия (ПрУ). Уход нуля ПрУ. Неисправен ПрУ | Устранить обрыв или КЗ в кабеле. Провести коррекцию нуля (п. 5.5.2). Заменить ПрУ и произвести его настройку по п. 5.5.2 |
| То же, но отображается код "Е 03" | Обрыв или КЗ в кабеле ДУГМ. Неисправен ДУГМ | Устранить обрыв или КЗ в кабеле или на выходе ДУГМ. Заменить датчик и произвести его настройку по п. 5.4 |
| То же, но отображается код "Е 20" | Неправильно установлен тип крана (код программы). Отказ ПЗУ программ | Установить необходимый тип крана (см. п. 5.3). Заменив плату контроллера, произвести настройку ОНК по п. 5 |
| То же, но отображается код "Е 21" | Отказ кварцевого резонатора | Заменить резонатор. Заменить плату контроллера и произвести настройку ОНК по п. 5 |
| То же, но отображается код "Е 22" | Постоянно замкнута одна из кнопок клавиатуры БОДа | Заменить плату модуля индикации |
| То же, но отображается код "Е 23" | Сбой программы | Включить и выключить питание ограничителя |
| То же, но отображается код "Е 24" | Сбой контрольной суммы микросхемы настроечного ПЗУ (DD7) | Произвести настройку ОНК по п. 5 |
| То же, но отображаются коды "Е 25", "Е 26", "Е 27" или "Е 28" | Отказ микросхем настроечного ПЗУ (DD7) или "черного ящика" (РП; DD8 - DD10) | Заменив плату контроллера, произвести настройку ОНК по п. 5 |
| То же, но отображаются коды "Е 30", "Е 31" | Сбой введенного режима работы стрелового оборудования и опорного контура ("Е 30") или запасовки ("Е 31") | Произвести ввод режима работы по п. 8.3.5 |
| То же, но отображается код "Е 32" | Сбой введенных ограничений координатной защиты | Произвести ввод ограничений координатной защиты по п. 8.3.6 |
| При переходе ОНК в рабочий режим не загорается зеленый индикатор НОРМА (перегрузка отсутствует, красный индикатор СТОП не горит) | Неисправен зеленый индикатор НОРМА | Заменить плату модуля индикации |
| При нагрузке более 95 % не загорается индикатор "90 %" | Неисправен индикатор "90 %" | Заменить плату модуля индикации |
| При перегрузке крана защита срабатывает, но красный индикатор СТОП не загорается | Неисправен красный индикатор СТОП | Заменить плату модуля индикации |
| На верхний ИЖЦ выдается код "Н ХХ" | Переключатель в боковом окне БОДа находится в положении НАСТРОЙКА. Отказ переключателя | Установить переключатель в положение РАБОТА. Заменить переключатель. Заменить плату контроллера и произвести настройку ОНК по п. 5 |
| На нижний ИЖЦ выдается код "Р-ХХ" | Ограничитель ждет ввода режима работы крана | Произвести ввод режима работы по п. 8.3.2 |

# 9 Техническое обслуживание

## 9.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) ограничителя ОНК-140 обеспечивает постоянную его готовность к эксплуатации, безопасность работы крана.

Установленная настоящим руководством периодичность обслуживания ограничителя должна соблюдаться при любых условиях эксплуатации и в любое время года.

ТО ограничителя проводить одновременно с техническим обслуживанием крана.

При ТО ограничителя соблюдать меры безопасности, предусмотренные при проведении технического обслуживания крана.

Для проведения ТО необходимо своевременно подготовить требуемые материалы, приборы и инструменты.

## 9.2 Виды технического обслуживания

Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежесменное ТО (ЕО);

- первое периодическое техническое обслуживание (ТО-1);

- второе периодическое техническое обслуживание (ТО-2);

- сезонное ТО (СО).

## 9.3 Порядок технического обслуживания

### 9.3.1 Ежесменное техническое обслуживание

ЕО производится машинистом.

ЕО предусматривает следующие виды работ:

- внешний осмотр и очистка блоков и датчиков от пыли и грязи;

- проверка функционирования ограничителя: отсутствие повреждений ИЖЦ, единичных и сигнальных индикаторов, элементов коммутации (самотестирование по п. 8.3.3).

### 9.3.2 Первое периодическое техническое обслуживание (ТО-1)

ТО-1 производится наладчиком приборов безопасности не реже 1 раза в месяц.

ТО-1 предусматривает проверку ограничителя контрольными грузами (см. п. 9.3.5) и, при необходимости, подстройку ОНК по результатам его проверки.

### 9.3.3 Второе периодическое техническое обслуживание (ТО-2)

ТО-2 производится наладчиком приборов безопасности не реже 1 раза в квартал.

ТО-2 предусматривает выполнение работ, предусмотренных ЕО и ТО1, а также проверку срабатывания координатной защиты по пп. 8.3.5.1-8.3.5.3.

### 9.3.4 Сезонное техническое обслуживание

СО проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации крана.

СО производится (кроме случаев, оговоренных особо) машинистом.

СО предусматривает следующие виды работ:

- работы ЕО;

- проверку состояния датчиков, соединительных кабелей и разъемов;

- проверку состояния уплотнений (в том числе и кабины) и лакокрасочных покрытий;

- устранение обнаруженных недостатков;

- проверку ограничителя контрольными грузами по п. 9.3.5;

- подстройку ОНК, при необходимости, по результатам его проверки по п. 9.3.5;

- проверку срабатывания координатной защиты по пп. 8.3.5.1-8.3.5.3;

- считывание, при необходимости, информации о наработке крана (см. п. 8.3.4);

- считывание, при необходимости, информации с РП (БТП) в соответствии с инструкцией ЛГФИ.408844.009 И1 (ЛГФИ.301412.101 И1 для ОНК-140, выпускаемых с 01.04.2007).

Считывание информации с ОНК (с последующим его опломбированием) должен производить инженерно-технический работник, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, специалист сервисной или ремонтной организации по обслуживанию данных приборов безопасности.

### 9.3.5 Проверка ограничителя с контрольными грузами

Операции по подстройке Ограничителя, указанные в п. 9.3.5, должен производить наладчик приборов безопасности.

При выполнении операций по п. 9.3.5 использовать:

- набор аттестованных испытательных грузов, масса которых измерена с погрешностью не более (1 %;

- рулетку металлическую класса точности 2 по ГОСТ 7502-98 (например, ЗПК3-100АУЛ/1 ГОСТ 7502-98); длина рулетки при измерении вылета должна быть не менее его максимального значения для данного типа крана.

Вылет устанавливать по шкале рулетки с погрешностью не 
более (2 см.

Примечание - Допускается проводить проверку ОНК по методике и на вылетах, указанных в руководстве по эксплуатации крана, а также добиваться срабатывания ОНК путем увеличения вылета.

9.3.5.1 На максимальном вылете, измеренном по рулетке, поднять груз номинальной массы для данного вылета согласно грузовой характеристики крана.

ОНК не должен срабатывать (не должен отключать механизм подъема груза).

Если ограничитель сработал, выполнить операции по п. 9.3.5.2.

Опустить груз.

Увеличить массу груза на 10 % и поднять его.

Ограничитель должен сработать (должен отключить механизм подъема груза).

Если ОНК сработал, выполнить операции по пп. 9.3.5.3-9.3.5.5.

Если ограничитель не срабатывает, выполнить операции по 
п. 9.3.5.2.

9.3.5.2 Проверить (с целью корректировки порога срабатывания ОНК) соответствие значения установленного и измеренного (с погрешностью (2 см) рулеткой вылета отображаемому значению на ИЖЦ БОДа.

Если отклонение указанных значений вылета превышает 15 см, произвести корректировку вылета, выполнив операции по п. 5.4 (настройка канала вылета), и настройку канала веса груза (п. 5.5.3), после чего повторно выполнить проверку ОНК по п. 9.3.5.

Если отклонение указанных значений вылета не превышает 15 см, выполнить операции по п. 5.5.3 (настройка канала веса груза), после чего повторно выполнить проверку ограничителя по п. 9.3.5.

Примечание - При проверке срабатывания ограничителя после монтажа (демонтажа) вставки стрелы обычно бывает достаточно на максимальном вылете поднять номинальный груз и, меняя величину воздействующего усилия на ПрУ с помощью стягивающего винта механизма привязки датчика, установить значение массы груза на индикаторе БОДа равной массе груза на крюке.

9.3.5.3 На минимальном вылете, измеренном по рулетке, поднять груз номинальной массы для данного вылета согласно грузовой характеристики крана.

Ограничитель не должен отключать механизм подъема.

Опустить груз.

Увеличить массу груза на 10 % и поднять его.

Ограничитель должен отключить механизм подъема груза.

Если ограничитель не сработал, выполнить настройку ОНК согласно п. 5.

9.3.5.4 Закрыть и опломбировать боковую крышку БОДа.

9.3.5.5 Сделать отметку о проведенных работах в паспортах ограничителя и крана.

# 10 Упаковка, правила хранения и транспортирования

10.1 Перед упаковыванием ограничитель законсервировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения группы изделий III-1, вариант временной защиты ВЗ-10 с предельным сроком защиты без переконсервации шесть месяцев.

10.2 Законсервированный ограничитель и эксплуатационную документацию упаковывать в ящики по ГОСТ 2991-85.

Перед упаковыванием ограничителя транспортную тару выстлать бумагой битумированной ГОСТ 515-77 или паpафиниpованной 
ГОСТ 9569-79 таким образом, чтобы концы бумаги были выше краев тары на величину, большую половины длины и ширины ящика.

В каждый ящик с ограничителем вложить упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование и обозначение (шифр) изделия;

- перечень составных частей изделия и их количество;

- дату упаковывания;

- штамп упаковщика и контролера.

10.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы У: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 (С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25 (С.

Хранение ограничителей производить в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в нераспечатанном виде.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Срок хранения ограничителей - не более шести месяцев.

10.4 Ограничители допускают транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 20790-93 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69: температура воздуха от минус 50 до плюс 60(С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25(С.

Расстановка и крепление ящиков с ОНК в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения, ударов, толчков и воздействия атмосферных осадков.

10.5 При хранении и транспортировании допускается укладка ящиков с ограничителями не более, чем в три ряда. Ящики должны находиться в положении, соответствующем манипуляционным знакам.

###### Приложение А

(обязательное)

Режимы работы крана

Ниже при описании режимов работы крана приняты следующие сокращения:

- кратность запасовки полиспаста (КЗ) указывается цифровым значением перед сокращением "КЗ"; например, запись "4КЗ" указывает на 4-кратную запасовку полиспаста;

- наличие гуська и его длина (в метрах) указывается после символа " + ", следующего после цифрового значения длины стрелы L; например, запись " L=18+6 м " указывает на работу крана со стрелой 18 м и гуськом 6 м.

А.1 Режимы работы ОНК-140-104 для кранов РДК-160-2, РДК-160-3

"Р00" – характеристика № 721, L=10 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

0,5 об/мин, если D3=1.

"Р00" – характеристика № 741, L=10 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

3,2 об/мин, если D3=0.

"Р01" – характеристика № 722, L=14 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

0,5 об/мин, если D3=1.

"Р01" – характеристика № 742, L=14 м, крюк №1, 8КЗ, основной подъём,

3,2 об/мин, если D3=0.

"Р02" – характеристика № 723, L=18 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

0,5 об/мин.

"Р03" – характеристика № 724, L=22 м, крюк №0, 4КЗ, основной подъём,

0,5 об/мин.

"Р04" – характеристика № 725, L=26 м, крюк №0, 4КЗ, основной подъём,

0,5 об/мин.

"Р05" – характеристика № 726, L=30 м, крюк №0, 4КЗ, основной подъём,

0,5 об/мин.

"Р06" – характеристика № 541, L=10+6 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

если D5=1.

"Р06" – характеристика № 641, L=10+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём, если D5=0.

"Р07" – характеристика № 542, L=14+6 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

если D5=1.

"Р07" – характеристика № 642, L=14+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём, если D5=0.

"Р08" – характеристика № 543, L=18+6 м, крюк №0, 8КЗ, основной подъём,

если D5=1.

"Р08" – характеристика № 643, L=18+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём, если D5=0.

"Р09" – характеристика № 544, L=22+6 м, крюк №1, 4КЗ, основной подъём,

если D5=1.

"Р09" – характеристика № 644, L=22+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём, если D5=0.

"Р10" – характеристика № 545, L=26+6 м, крюк №1, 4КЗ, основной подъём,

если D5=1.

"Р10" – характеристика № 645, L=26+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём, если D5=0.

"Р11" – характеристика № 546, L=30+6 м, крюк №1, 4КЗ, основной подъём,

если D5=1.

"Р11" – характеристика № 646, L=30+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём, если D5=0.

"Р12" – характеристика № 441, L= 10+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём (отсутствует).

"Р13" – характеристика № 442, L=14+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём.

"Р14" – характеристика № 443, L=18+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём.

"Р15" – характеристика № 444, L=22+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём.

"Р16" – характеристика №445, L=26+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём.

"Р17" – характеристика № 446, L=30+6 м, крюк №2, 2КЗ,

вспомогательный подъём.

А.2 Режимы работы ОНК-140-66 для крана КН-180-3

Для крана №1:

"Р00" – стрела 13 м;

"Р01" – стрела 19 м;

"Р02" – стрела 22 м;

"Р03" – стрела 28 м.

Для крана №2:

"Р00" – стрела 28 м, гусек 12,2 м, основной (при D5=1) или

вспомогательный (при D5=0) подъём.

Для крана №3:

"Р00" – стрела 28 м, гусек 6,1 м, основной (при D5=1) или

вспомогательный (при D5=0) подъём.

А.3 Режимы работы ОНК-140-66 для крана КН-300-3C

"Р00" – стрела 13 м.

"Р01" – стрела 16 м.

"Р02" – стрела 19 м.

"Р03" – стрела 22 м.

"Р04" – стрела 25 м.

"Р05" – стрела 28 м, основной (D5=1) или вспомогательный (D5=0) подъём.

А.4 Режимы работы ОНК-140-66 для крана КН-500L-PD

"Р00" – стрела 16 м.

"Р01" – стрела 22 м.

"Р02" – стрела 25 м.

"Р03" – стрела 31 м.

"Р04" – стрела 34 м.

"Р05" – стрела 40 м.

"Р06" – стрела 40+6 м.

А.5 Режимы работы ОНК-140-66 для крана РН-750-ТС

"Р00" – стрела 12,2 м, 11КЗ.

"Р01" – стрела 42,7 м, 5КЗ.

"Р02" – стрела 42,7 м, 3КЗ.

"Р03" – стрела 48,8 м, 3КЗ.