ОГРАНИЧИТЕЛЬ  НАГРУЗКИ  КРАНА

( ограничитель грузоподъемности )

ОНК - 140

Руководство по ремонту

ЛГФИ.408844.009 РС

Приложение Б

(обязательное)

Расположение элементов коммутации и индикации на передней панели БОДа

Рисунок Б.1 – Лицевая панель ОНК-140 для автомобильных самоходных кранов

Рисунок Б.4 - Лицевая панель ОНК-140 для мостовых кранов

Приложение В

(обязательное)

Блок обработки данных. Схема электрическая принципиальная

Приложение Г

(обязательное)

Блок обработки данных. Перечень элементов

Таблица Г.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А1* А2** А3 С1 С2 С3, С4 С5…С9 F1 К1,К2* L1 L2 VD1,VD2 VD3 VD4,VD5 Х1 Х2 Х3 Х4,Х5 Х6 Х7 Х8....Х12 Х13 ZQ1 | Источник питания ЛГФИ.301411.127-01 Контроллер ЛГФИ.301411.126 Модуль индикации ЛГФИ.301411.125 Конденсатор К73-17-160В-2,2 мкФ(10% ОЖО.461.104 ТУ Конденсатор К10-17а-Н90-1 мкФ ОЖО.460.172 ТУ Конденсатор К50-68-63В-220 мкФ(20% ЕВАЯ. 673541.003 ТУ Конденсатор К10-17-Н90-1 мкФ ОЖО.460.172 ТУ Вставка плавкая ВП1-1- 3,15A АГО.481.303 ТУ Держатель вставки плавкой ДВП4-1 АГО.481.301 ТУ Реле 901.3747.010-01 ТУ 37.003.1418-94 Дроссель ДМ-2,4-20(5% ГИО.477.005 ТУ Дроссель ДМ-1, 2-30(5% ГИО.477.005 ТУ Диод КД226В аАО.336.543 ТУ SMCJ30A-TR Диод КД212А аАО.336.175 ТУ Вилка 2РМ 30Б32Ш1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Розетка СНП59-64/95-11Р-20-2 КеО.364.043 ТУ Розетка СНП59-32/95-11Р-20-1 КеО.364.043 ТУ Розетка СНП59-96/95-11Р-20-2 КеО.364.043 ТУ Вилка 2РМ 14Б4Ш1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Розетка 2РМ 14Б4Г1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Вилка 2РМ 18Б7Ш1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Розетка 2РМ 18Б7Г1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Звонок пъезоэлектрический ЗП-5 12 МО 082 037 ТУ | 1 1 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 | Допускается замена на 1,5ОД20, 2шт |
| ---------------------- *) В вариантах исполнения БОДа ЛГФИ.408843.005–04, -22, -39 (12 В) применяются источник питания ЛГФИ.301411.127 и реле 90.3747.010-01. **) Вариант исполнения контроллера ЛГФИ.301411.126-ХХ соответствует варианту исполнения БОДа ЛГФИ.408843.005-ХХ. |

Приложение Д

(обязательное)

Блок обработки данных. Схема электрическая принципиальная

Приложение Ж

(обязательное)

Блок обработки данных. Перечень элементов

Таблица Ж.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А2* А3 А4 А5 С1 С2 С3, С4 С5…С9 F1 К1,К2** L1 L2 VD1,VD2 VD3 VD4,VD5 Х1 Х2 Х3 Х4,Х5 Х6 Х7 Х8....Х12 Х13 ZQ1 | Контроллер ЛГФИ.301411.126 Модуль индикации ЛГФИ.301411.125 Модуль питания PKV3325 PI Модуль питания PKV3222 PI Конденсатор К73-17-160В-2,2 мкФ(10% ОЖО.461.104 ТУ Конденсатор К10-17а-Н90-1 мкФ ОЖО.460.172 ТУ Конденсатор К50-68-63В-220 мкФ(20% ЕВАЯ. 673541.003 ТУ Конденсатор К10-17-Н90-1 мкФ ОЖО.460.172 ТУ Вставка плавкая ВП1-1- 3,15A АГО.481.303 ТУ Держатель вставки плавкой ДВП4-1 АГО.481.301 ТУ Реле 901.3747.010-01 ТУ 37.003.1418-94 Дроссель ДМ-2,4-20(5% ГИО.477.005 ТУ Дроссель ДМ-1, 2-30(5% ГИО.477.005 ТУ Диод КД226В аАО.336.543 ТУ SMCJ30A-TR Диод КД212А аАО.336.175 ТУ Вилка 2РМ 30Б32Ш1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Розетка СНП59-64/95-11Р-20-2 КеО.364.043 ТУ Розетка СНП59-32/95-11Р-20-1 КеО.364.043 ТУ Розетка СНП59-96/95-11Р-20-2 КеО.364.043 ТУ Вилка 2РМ 14Б4Ш1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Розетка 2РМ 14Б4Г1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Вилка 2РМ 18Б7Ш1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Розетка 2РМ 18Б7Г1В1В ГеО. 364. 126 ТУ Звонок пъезоэлектрический ЗП-5 12 МО 082 037 ТУ | 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 | Допускается замена на TEN4-2423 Допускается замена на TEN4-2421 Допускается замена на 1,5ОД20, 2шт |
| ---------------------- *) Вариант исполнения контроллера ЛГФИ.301411.126-ХХ соответствует варианту исполнения БОДа ЛГФИ.408843.005-ХХ. **) В вариантах исполнения БОДа ЛГФИ.408843.005–04, -22, -39 (12 В) применяются реле 90.3747.010-01. |

Приложение И

(обязательное)

Блок обработки данных.

Кросс-плата с модулем питания. Сборочный чертеж

Приложение К

(обязательное)

Источник питания. Схема электрическая принципиальная

Приложение Л

(обязательное)

Источник питания. Сборочный чертеж

Приложение М

(обязательное)

Источник питания. Перечень элементов

Таблица М.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15-C19 C20,С21 С22-С26 С27-С30 С31 С32 DD1 DA1 DA2 R1, R2 R3 R4 R5 R6 R8 R9 R10, R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R28, R29 R30 R31,R37 R32 R33,R47 R34 R35 R36 R38 R39 R40,R41 R43 R44 R49-R52 VD1 VD2,VD5, VD6 VD7 VD8 VD9,VD10 VD11-VD17 VD18,VD19 VD21,VD22 VD24 VT1 VT2 VT3,VT4 VT5 VT6 VT7,VT8 VT9 VT10 VT11 VT12 T3 T4 X1 R7 R25 R27 R48 L1 T1 T2 R7 R25 R27 L1 T1 T2 | Конденсаторы К50-35 ОЖО.464.214 ТУ К10-17 ОЖО.460.172 ТУ КМ-5б ОЖО.460.161 ТУ К53-52 АДПК.673547.001 ТУ К50-35-63 В-220 мкФ К10-17а-Н90-1 мкФ К10-17а-М47-100 пФ(10 % К50-35-63 В-220 мкФ К10-17а-Н90-1 мкФ К53-52-25В-4,7 мкФ(20 % К10-17а-М1500-1000 пФ(10 % К10-17а-М1500-0,022мкФ(10 % К53-52-16 В-33 мкФ(20 % К10-17а-Н90-1 мкФ К10-17а-М47-330 пФ(10 % К53-52-25 В-4,7 мкФ(20 % К53-52-25 В-4,7 мкФ(20 % КМ-5б-М1500-1500 пФ(10 % К10-17а-Н90-1 мкФ К53-52-16 В-33 мкФ(20 % К10-17а-Н90-1 мкФ К10-17а-М47-100 пФ(10 % К53-52-25 В-4,7 мкФ(20 % К10-17б-М1500 (10 % Микросхемы КР1554ЛА3 АДБК.431200.007 ТУ LM2902N LM2902N Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ С2-29В ОЖО.467.130 ТУ СП5-2В-1 Вт ОЖО.468.561 ТУ С2-33Н-0,125-51 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-12 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-220 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-1,5 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-5,6 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-12 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-1,2МОм(10 (-А-Д С2-33Н-0,125-12 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-5,6 кОм(5 (-А-Д С2-29В-0,125-2,74кОм(0,5 (-1,0-А С2-33Н-0,125-5,6 кОм(5 (-А-Д С2-29В-0,125-12 кОм(0,5 (-1,0-А С2-33Н-0,125-10 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-5,6 кОм(5 (-А-Д С2-29В-0,125-6,49 кОм(0,5 (-1,0-А С2-29В-0,125-2,74 кОм(0,5 (-1,0-А С2-29В-0,125-14 кОм(0,5 (-1,0-А С2-29В-0,125-2,74 кОм(0,5 (-1,0-А С2-33Н-0,125-2,4 кОм(5 (-А-Д СП5-2В-1 Вт-2,2 кОм(10 ( С2-33Н-0,125-1,6 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-51 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,25- 1 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-5,6 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-51 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-100 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,25- 75 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-100 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-1,0 МОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-100 кОм(5 (-А-Д C2-33Н-0,5-360 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-100 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-1 кОм(5 (-А-Д С2-33Н-0,5-360 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-240 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125- 51 Ом(5 (-А-Д Диоды и стабилитроны Стабилитрон КС456А аАО.336.001 ТУ Диод КД521А дР3.362.035 ТУ Стабилитрон КС191Ф TT3.362.103 ТУ Диод КД521А дР3.362.035 ТУ Диод КД510А ТТ3.362.100 ТУ Диод КД212А аАО.336.175 ТУ 7 Диод КД213А аАО.336.176 ТУ 2 Стабилитрон КС515Г2 ХЫО.336.000ТУ 2 Диод КД521А ТТ3.362.035 ТУ 1 Транзисторы КТ817Г аАО.336.187 ТУ КТ3107А аАО.336.170 ТУ КТ3117Б аАО.336.262 ТУ КТ683А аАО.336.802 ТУ КТ805АМ аАО.336.341 ТУ КТ817Г аАО.336.187 ТУ КТ816Г аАО.336.186 ТУ КТ817Г аАО.336.187 ТУ КТ816Г аАО.336.186 ТУ КТ3117Б аАО.336.262 ТУ Трансформатор ЛГФИ.671121.003 Трансформатор ЛГФИ.671121.013 Вилка СНП59-32/94-11В-23-1 КеО.364.043 ТУ Переменные данные для исполнений ЛГФИ.301411.127 Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ С2-33Н-0,5-470 Ом ( 5 (-А-Д С2-33Н-0,25-10 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-4,3 кОм ( 5 (-А-Д С2-33Н-0,25-1 Ом ( 5 (-А-Д Дроссель ДМ-1.2-30 ГИО.477.005 ТУ Трансформатор ЛГФИ.671121.009 Трансформатор ЛГФИ.671121.008 ЛГФИ.301411.127-01 Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ С2-33Н-0,5-2 кОм ( 5 ( С2-33Н-0,25-20 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-0,125-3,3 кОм ( 5 ( Дроссель ДМ-0,4-125 ГИО.477.005 ТУ Трансформатор ЛГФИ.671121.009-01 Трансформатор ЛГФИ.671121.008-01 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 2 7 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Подбор 750 Ом, 1 кОм, 1,8 кОм, 2 кОм Подбор 20 Ом Подбор 47 Ом |

Приложение Н

(обязательное)

Модуль индикации. Схема электрическая принципиальная

Приложение П

(обязательное)

Модуль индикации. Сборочный чертеж

Приложение Р

(обязательное)

Модуль индикации. Перечень элементов

Таблица Р.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 C2 С3-С5 С6 С7 DA1 DA2 DD1-DD3 ЕV1 HL1-HL3 L1-L6 R1 R2 R3-R7 R8-R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27-R29 R30 R32, R35 R33 R34 R31, R36 R37, R38 R39 VD1 VD2-VD33 VD34,VD35 VD36,VD37 VD38-VD41 VD42-VD44 VT1-VT4 X1 X2 | Конденсаторы К73-17 ОЖО.461.104 ТУ К10-17 ОЖО.460.172 ТУ К53-52 АДПК.673547.001 ТУ К73-17-400 В-0,022 мкФ(10 % К53-52-6,3 В-33 мкФ(20 % К10-17а-Н90-0,1 мкФ К10-17а-М47-220 пФ(10 % К10-17а-М1500-1000 пФ(10 % Микросхемы LM2902N 1НТ251 И93.456.000 ТУ КР1820ВГ1 бКО.348.894-06ТУ Матрица диодная КДС523BМ аА0.336.009 ТУ Индикатор жидкокристаллический IND-0008-02 Лампа сверхминиатюрная СМН6-80-2 ТУ16-88, ИФМР.675100.002 ТУ Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ СП5-2В-1 Вт ОЖО.468.561 ТУ С2-33Н-0,125-3,3 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-3,3 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-4,7 кОм(5 (-А С2-33Н-2,0-470 Ом(5 (-А-Д С2-33Н-2,0-270 Ом(10 (-А С2-33Н-0,125-10 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-2,2 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-2,4 кОм(5 (-А С2-33Н-0,25-1 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-1,5 кОм(5 (-А СП5-2В-1 Вт-4,7 кОм(10 ( С2-33Н-0,125-1 кОм(5 ( -А КМТ-12-0,25-1 кОм (30 ( ОЖО.468.145 ТУ С2-33Н-0,125-1,8 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-15кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-3 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-220 Ом(5 (-А С2-33Н-0,125-1 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-15 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-240 Ом(5 (-А С2-33Н-0,5-10 Ом(5 (-А С2-33Н-0,125-10 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-2,4 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-75 Ом(5 (-А С2-33Н-0,25-1 кОм(5 (-А С2-33Н-0,125-1 кОм(5 (-А С2-33Н-2,0-270 Ом(10 (-А С2-33Н-0,125-510 кОм(5 (-А Стабилитрон BZX55C3V3 Индикатор единичный TLDR 5400 Индикатор единичный TLHG 5205 Диод КД521А дР3.362.035 ТУ Индикатор единичный TLHG 5205 Индикатор единичный TLDR 5400 Транзистор КТ816Г аАО.336.186 ТУ Вилка СНП59-96/94-11В-23-2 КеО.364.043 ТУ Вилка AMP-LATCH код 1-0828581-0 | 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 6 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 32 2 2 4 3 4 1 1 | Допуск. замена на:ЭКР1820ВГ1; JE-AN Elektronics CO.Ltd 200 Ом при Uбс=12 В 75 Ом при Uбс=12 В 5,1 Ом при Uбс=12 В 75 Ом при Uбс=12 В |

Приложение С

(обязательное)

Контроллер. Схема электрическая принципиальная

Контроллер. Схема электрическая принципиальная

Приложение Т

(обязательное)

Контроллер. Сборочный чертеж

Приложение У

(обязательное)

Контроллер. Перечень элементов

Таблица У.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1-C5 C6,C7-С25 С26-С29 С32-С34 С35-С37 С38-С40 C42 C43 C44,C45 DA1-DA6 DA7 DA8 DD1,DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8-DD10 EV1-EV8 ЕR1 ЕR2-ЕR3 L1 ... L4 R1, R2 R3 R4, R6 R5 R7 R8 R9 R10, R11 R12, R13 R14, R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25-R27 R28-R30 R31-R33 R34 R35-R42 R43 R44-R47 R48,R49 R50-R55 R56 R57, R58 R59-R65 R66-R69 R70 R71-R73 R74 SA1 VD1-VD13 VD14-VD21 VD22-VD32 VT1-VT10 VT11-VT14 X1 X2 ZQ1 | Конденсаторы К10-17 ОЖО.460.172 ТУ К53-52 АДПК.673547.001 ТУ К53-52-6,3 В-33 мкФ±20 % К10-17а-Н90-0,1 мкФ К10-17а-Н90-1 мкФ К10-17а-Н90-1 мкФ К10-17а-Н90-1 мкФ К10-17а-Н90-0,1 мкФ К10-17а-Н90-0,1 мкФ К10-17а-М1500-4700 пФ±10 % К10-17а-М47-22 пФ±10 % Микросхемы 140УД1701А БКО.347.004 ТУ17 590КН6 БКО.347.000ТУ6 74АС244 MOTOROLA, PHILIPS 74НС367N MOTOROLA, PHILIPS MSP430P325IPG 74НС138АN MOTOROLA, PHILIPS 74НС175N MOTOROLA, PHILIPS 74НС04N MOTOROLA, PHILIPS 24С02А I/Р MICROCHIP 24LC65 I/P MICROCHIP Матрица диодная КДС523BМ аА0.336.009 ТУ Набор резисторов НР1-4-9М-47 кОм±10 % ОЖО.467.404 ТУ Набор резисторов НР1-4-9М-22 кОм±10 % ОЖО.467.404 ТУ Дроссель ДМ-0,1-470(5 % ГИО.477.005 ТУ Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ С2-29В ОЖО.467.130 ТУ СП5-2В-1 Вт ОЖО.468.561 ТУ СП5-2В-1 Вт-10 кОм±10 % С2-33Н-0,125-430 кОм±5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-33Н-0,125-430 кОм±5 % С2-29В-0,125-100 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-49,9 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-33Н-0,125-10 кОм±5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-100 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-294 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-365 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-365 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-20 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-365 кОм±0,5 % С2-29В-0,125-392 Ом±0,5 % С2-29В-0,125-392 Ом±0,5 % С2-33Н-0,125-10 кОм±5 % С2-33Н-0,125-10 кОм±5 % С2-29В-0,125-294 кОм±0,5 % С2-33Н-0,125-47 кОм±5 % С2-29В-0,125-249 Ом±0,5 % С2-33Н-0,125-4,7 кОм±5 % С2-33Н-0,125-2,7 кОм±5 % С2-33Н-0,125-2,7 кОм±5 % С2-33Н-0,125-100 кОм±5 % С2-33Н-0,125-2,7 кОм±5 % С2-33Н-0,25-91 Ом±5 % С2-33Н-0,125-2.7 кОм±5 % С2-29В-0,125-100 кОм±0,5 % С2-33Н-0,125-1,0 МОм±5 % С2-29В-0,125-294 кОм±0,5 % Переключатель MINI-KIPP SPN код 70 13 43-111 Диоды и стабилитроны Диод КД521А дР3.362.035 ТУ Стабилитрон 2С551А сМ3.362.827 ТУ Диод КД521А дР3.362.035 ТУ Транзисторы КТ972А аАО.336.452 ТУ КТ3117Б аАО.336.262 ТУ Вилка СНП59-96/94-11В-23-1 КеО.364.043 ТУ Вилка СНП59-64/94-11В-23-1 КеО.364.043 ТУ Резонатор кварцевый МС406-32,768 кГц ± 20% ррм Код 563-249 по каталогу FARNEL 97/98 т.095-288-15-36 Фирма Seiko Ehson Corp | 5 19 4 3 3 3 1 1 2 6 1 1 2 1 1 1 1 1 3 8 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 8 1 4 2 6 1 2 7 4 1 3 1 1 13 8 11 10 4 1 1 1 | Допускается замена на IL9002N Допускается замена на НР1-4-9 Допускается замена на НР1-4-9 Подбор 2 MОм Подбор 30,1 кОм, 100 кОм, 130 кОм Подбор 49,9 кОм Подбор 30,1 кОм, 100 кОм, 130 кОм Подбор 100 кОм Подбор 294 кОм Подбор 100 кОм Подбор 294 кОм CONRAD ELECTRONIC Допускается замена на РК372ЧА-8ДШ-32,768К-А, РК146ЧА-8ДШ-32,768кГц аЦО.338110 ТУ |

Приложение Ф

(обязательное)

Блок питания и выходных реле. Схема электрическая принципиальная

БПВР. Схема электрическая принципиальная (Изм. 10)

Реле переменного тока (А1 … А5). Схема электрическая принципиальная

Приложение Х

(обязательное)

БПВР. Модуль питания и управления выходными реле.

Сборочный чертеж

БПВР. Модуль питания и управления выходными реле.

Сборочный чертеж (Изм. 10)

Реле переменного тока (А1 … А5). Сборочный чертеж

Приложение Ц

(обязательное)

Блок питания и выходных реле. Перечень элементов

Таблица Ц.1

| Поз. Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1-С5 С6, С7 С8 F1, F2 K1-K5 R1-R5 R6-R10 R11-R15 R16 T1 S1 VD1-VD4 VK1-VK5 X1 ZL1 | Конденсаторы К10-17а ОЖО.460.172 ТУ К50-68 ЕВАЯ. 673541.003 ТУ К73-17 ОЖО461.104 ТУ К73-17-630В-0,033 мкФ(10% К50-68-40В-4700 мкФ(20% К10-17а-Н90-1 мкФ Вставка плавкая ВП1-1 3,15 А ОЮ0.480.003 ТУ Держатель вставки плавкой ДВП4-1В АГО.481.303 ТУ Пускатель электромагнитный ПМ12-016151 УЗБ 220В, 50 Гц ИГФР.644236.033 ТУ Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ С2-33Н-0,5-1,5 кОм(5 (-А С2-33Н-0,5-10 Ом(5 (-А Варистор СН2-1-390В (10(-А ОЖО.468.171 ТУ С2-33Н-0,5-1,5 кОм(5 (-А Трансформатор ЛГФИ.671121.030 Переключатель ПТ73-2-3 АГ0.360.077 ТУ Диод КД213А аА0.336.176 ТУ Реле переменного тока 5П191ОТМ-1-6-А1 ЕНСК.431162,001 ТУ Розетка 2РМ30КПН32Г1В1 Ге0.364.126 ТУ Фильтр ФПС 21М-2,5 (5НХ) ТУ5156-003-31040341-94 | 5 2 1 2 2 5 5 5 5 1 1 1 4 5 1 1 |  |

Блок питания и выходных реле. Перечень элементов (Изм. 12)

Таблица Ц.2

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1, С2 С3, С4 F1, F2 K4, K5 R4 … R6 T1 S1 VD1 … VD4 X1 ZL1 А1 … А5 R1 … R3 K1 … K3 А4, А5 | Конденсаторы К10-17а ОЖО.460.172 ТУ К50-68 ЕВАЯ. 673541.003 ТУ К50-68-40 В-4700 мкФ(20 % К10-17а-Н90-1 мкФ Вставка плавкая ВП1-1 3,15 А АГО.481.303 ТУ Держатель вставки плавкой ДВП4-1В АГО.481.303 ТУ Пускатель электромагнитный ПМ12-016151 УЗБ 220В, 50 Гц ИГФР.644236.033 ТУ Резистор С2-33Н-0,5-1,5 кОм(5 (-А ОЖО.467.173 ТУ Трансформатор ЛГФИ.671121.030 Переключатель ПТ73-2-3 АГ0.360.077 ТУ Диод КД213А аА0.336.176 ТУ Розетка 2РМ30КПН32Г1В1 Ге0.364.126 ТУ Фильтр ФПС 21М-2,5 (5НХ) ТУ5156-003-31040341-94 Переменные данные для исполнений ЛГФИ.484461.002 Реле переменного тока ЛГФИ.301411.282 Резистор С2-33Н-0,5-1,5 кОм(5 (-А ОЖО.467.173 ТУ Пускатель электромагнитный ПМ12-016151 УЗБ 220В, 50 Гц ИГФР.644236.033 ТУ ЛГФИ.484461.002-01 Реле переменного тока ЛГФИ.301411.282 | 2 1 2 2 2 3 1 1 4 1 1 5 3 3 2 |  |

Реле переменного тока. Перечень элементов (Изм. 2)

Таблица Ц.3

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 D1 R1 R2 R3 VD1 | Конденсатор К73-17-630 В-0,033 мкФ(20 % ОЖО.460.172 ТУ Оптрон МОС3082М Резистор С2-33Н-0,125-43 Ом(10 ( ОЖО.467.173 ТУ Резистор С2-33Н-0,5-10 Ом(10 ( ОЖО.467.173 ТУ Варистор СН2-1А-680 В(10 ( ОЖО.468.171 ТУ Тиристор MAC16N | 1 1 1 1 1 1 |  |

Приложение Ш

(обязательное)

МЗОН. Схема электрическая принципиальная

Приложение Щ

(обязательное)

МЗОН. Источник питания. Сборочный чертеж

Приложение Э

(обязательное)

МЗОН. Блок обработки сигнала. Сборочный чертеж

Приложение Ю

(обязательное)

МЗОН. Перечень элементов

Таблица Ю.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 C2 C3, C4 C5 C6 C7 C8, C9 C10, C11 C12-C15 C16 C17 C18 C19 C20, С21 С22 С23, С24 DA2, DA3 DA4 DA5 DA6 DD1 DD2 L1, L2 R1 R2 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16, R17 R18, R19 R20 R21 R23, R24 R25, R26 R27 R28 R29 VD1, VD2 VD3 VD4-VD7 VD8 VD9,VD10 VT1 VT2 ZQ1 | Конденсаторы К50-68 ЕВАЯ.673.541.003 ТУ К10-17 ОЖО.460.172 ТУ К50-68-25 В-100 мкФ(20 % К10-17а-М47-1000 пФ К50-68-25 В-100 мкФ(20 % К10-17а-Н50-0,15 мкФ К10-17а-Н90-1 мкФ К50-68-25 В-22 мкФ(20 % К10-17а-Н50-0,01 мкФ К71-7-250 В-0,1 мкФ(0,5 % - В К50-68-25 В-100 мкФ(20 % К10-17а-Н50-0,33 мкФ К50-68-25 В-100 мкФ(20 % К10-17а-Н50-0,33 мкФ К50-68-25 В-100 мкФ(20 % К10-17а-Н50-0,33 мкФ К50-68-25 В-100 мкФ(20 % К10-17б-М47-20 пФ Микросхемы 140УД601А бК0.347.004 ТУ МАХ743ЕРЕ 140УД601А бК0.347.004 ТУ 142ЕН5А бК0.347.098 ТУ 24LC65 I/P Microchip PIC16C73A-04 I/SP Microchip Дроссель ДМ-0,1-100 мкГн ГИО.477.005 ТУ Резисторы С2-23Н (5 (-А-Д-В ОЖО.467.104 ТУ С2-23-0,25-16 кОм С2-23-0,25-100 кОм С2-23-0,25-1 МОм С2-23-0,25-150 кОм С2-23-0,25-100 кОм С2-23-0,25-150 кОм С2-23-0,25-2 кОм С2-23-0,25-1 кОм С2-23-0,25-10 кОм С2-23-0,25-1 кОм С2-23-0,25-4,7 кОм С2-23-0,25-22 кОм С2-23-0,25-360 кОм С2-23-0,25-4,7 кОм С2-23-0,25-400 Ом С2-23-2-180 Ом С2-23-0,25-16 кОм С2-23-0,25-2,7 кОм С2-23-0,25-10 кОм С2-23-0,25-1 МОм С2-23-0,5-2 кОм С2-23-2-180 Ом Диоды и стабилитроны Диод КД521А ДР3.362.035 ТУ Диод КД226Г ААО.336.543 ТУ Диод КД521А ДР3.362.035 ТУ Д815Ж УЖ3.362.027 ТУ Диод КД521А ТТ3.362.035 ТУ Транзисторы КТ814Г аАО.336.184 ТУ КТ815Г аАО.336.185 ТУ Резонатор кварцевый РК-169-МА-6АП-4000 кГц-В ОДО.338.065 ТУ | 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 |  |

Приложение Я

(обязательное)

МЗОН-1. Схема электрическая принципиальная

Приложение 1

(обязательное)

МЗОН1. Модуль измерительный. Сборочный чертеж

Приложение 2

(обязательное)

МЗОН1. Перечень элементов

Таблица 2.1

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 С8,C9 C10 C11,C12 C13 C14 C15-C18 DA1 DA2,DA3 DD1 R1 R2 R3 R4 R5, R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19, R20 R21 R22 R23, R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 -R36 R37 R38,R39 VD1 VD2 VD3, VD4 VD5 VT1 VT2 | Конденсаторы Х7R 1 мкФ ± 20 %, 10В Х7R 2200 пФ ± 10 %, 50В COG 0,027 мкФ ± 5 %, 50В 68 мкФ ± 20 %, 16В COG 0,027 мкФ ± 5 %, 50В 220 мкФ ± 20 %, 10В 68 мкФ ± 20 %, 16В COG 0,027 мкФ ± 5 %, 50В COG 0,015 мкФ ± 5 %, 50В COG 0,027 мкФ ± 5 %, 50В COG 0,015 мкФ ± 5 %, 50В 68 мкФ ± 20 %, 16В 68 мкФ ± 20 %, 16В Микросхемы Операционный усилитель LM2902D Интегральный стабилитрон TL431BID Микроконтроллер PIC12C672-04 I/SM Резисторы RC11-PHILIPS Fixed Resistors PA08 RC02G-PHILIPS Fixed Resistors PA08 RC01-PHILIPS Fixed Resistors PA08 509-0 VITROHM RC02G 910 кОм RC11 10 кОм RC02G 100 кОм RC02G 5,1 кОм 509-0 200 Ом RC02G 100 кОм RC02G 5,1 кОм RC02G 232 кОм RC02G 4,53 кОм RC11 10 кОм RC02G 7,87 кОм RC02G 5,1 кОм RC02G 464 кОм RC02G 100 кОм RC11 10 кОм RC02G 100 кОм RC11 10 кОм RC02G 100 кОм RC11 30 кОм 3314J-1-502Е 5 кОм RC11 10 кОм RC11 470 Ом RC02G 100 кОм RC11 30 кОм RC11 10 кОм 509-0 2,2 кОм RC02G 3,92 кОм RC02G 5,1 кОм RC01 1,5 кОм RC11 3 кОм Приборы полупроводниковые Диодная сборка BAV99LT1 Диод BAS21LT1 Диодная сборка BAV99LT1 Стабилитрон BZX84C15 Транзистор MTB3904 Транзистор MTB3906 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 2 1 1 1 | AVX Philips components, MVS-SMD SPRAGUE MVS-SMD SPRAGUE SPRAGUE MVS-SMD MVS-SMD MVS-SMD MVS-SMD SPRAGUE SPRAGUE Motorola Motorola Microchip 0,125Вт,±5%, 0805 0,25Вт,±1%, 1206 0,25Вт,±1%, 1206 1,0Вт,±5%, 2512 |

# Text boxes

Продолжение таблицы М.1

Продолжение таблицы М.1

Продолжение таблицы Р.1

Продолжение таблицы У.1

Продолжение таблицы У.1

Продолжение таблицы Ю.1

Продолжение таблицы 2.1

Рисунок Б.3 - Лицевая панель ОНК-140 для башенных кранов

Рисунок Б.2 - Лицевая панель ОНК-140 для трубоукладчиков